ADD	UZB/7/17

5.514A	Atribución adicional: en Uzbekistán, la banda 17,3-17,7 GHz también está atribuida al servicio fijo a título secundario.

Sustitúyase el texto del punto 1.28 del orden del día por el siguiente:

1.28	permitir la utilización de la banda 108-117,975 MHz para la transmisión de señales de corrección diferencial de los sistemas de radionavegación por satélite a los sistemas normalizados basados en tierra de la OACI

Tras examinar los estudios del UIT-R presentados en el Informe de la RPC, la Administración de Uzbekistán es partidaria del Método B del Informe de la RPC, que propone la introducción de una nota que permitiría la utilización a escala mundial de la banda 108-117,975 MHz por los sistemas normalizados de la OACI que apoyan la navegación y las funciones de vigilancia a través de un enlace de datos, a condición de que se dé prioridad y protección al servicio de radionavegación aeronáutica, y hace referencia a una Resolución en la que se establezcan criterios mínimos para dichos sistemas y se contemple la realización de estudios sobre la compatibilidad de los sistemas propuestos con los sistemas actuales del servicio de radionavegación aeronáutico en la banda 108-117,975 MHz y con los sistemas del servicio de radiodifusión en la banda 87,5-108 MHz.