ADD	UZB/7/19

5.195	Attribution additionnelle: en Ouzbékistan, la bande 108-117,975 MHz est, de plus, attribuée au service mobile aéronautique (OR) à titre primaire.

Remplacer le texte concernant le point 1.38 de l'ordre du jour (p. 9) par le suivant:

1.38	examiner l'attribution d'une portion de spectre pouvant atteindre 6 MHz au service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 420-470 MHz, conformément à la Résolution 727 (Rév.CMR-2000)

L'Administration de l'Ouzbékistan ne s'oppose pas à une attribution à titre secondaire au service d'exploration de la Terre par satellite (active) dans la bande 432-438 MHz, compte tenu des restrictions techniques mentionnées dans la Recommandation UIT-R SA.1260.

Supprimer le texte concernant le point 7.2 de l'ordre du jour (p. 10).