MOD	USA/12/242

5.551G	Afin de protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée dans la bande 42,5-43,5 GHz par toutes les stations spatiales d'un système à satellites non géostationnaires ou par une station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) ou du service de radiodiffusion par satellite fonctionnant dans la bande 42-42,5 GHz ne doit pas dépasser, pendant plus de 2% du temps, les valeurs suivantes:

–	–137 dB(W/m2) dans la bande 42,5-43,5 GHz et –153 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz dans la bande 42,77-43,5 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotélescope monoparabole, et

–	–116 dB(W/m2) dans une bande quelconque de 500 kHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme station d'interférométrie à très grande base dans la bande 42,5-43,5 GHz.

Ces valeurs s'appliquent à toute station de radiostranomie:

–	qui fonctionnait avant la fin de la CMR-03 et qui a été notifiée à l'UIT avant le 4 janvier 2004; ou

–	qui a été notifiée avant la date de réception des renseignements pour la publication anticipée (API) relatifs à la station spatiale à laquelle les limites doivent s'appliquer.

Pour les autres stations de radioastronomie notifiées après ces dates, il faudra peut-être rechercher l'accord des administrations ayant autorisé l'exploitation des stations spatiales. La Résolution [NSL] (CMR-03) s'applique pour la protection des observations des raies spectrales dans la bande 42,5-42,77 GHz sur le site d'une station de radioastronomie inscrite comme radiotéléscope monoparabole. Les limites indiquées dans le présent renvoi peuvent être dépassées sur le territoire de tout pays dont l'administration a donné son accord à ce sujet.     (CMR-03)

Motifs:	Découle des études effectuées par l'UIT-R pour protéger le service de radioastronomie dans la bande 42,5-43,5 GHz sans limiter indûment le SFS et le SRS dans les bandes au-dessous de 42 GHz.