MOD	USA/12/250

CUADRO  21-4 (fin)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal | Anchura de banda de referencia |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites no geoestacionarios) | –120 10 | –120 + 0,75(( – 5) 10 | –105 10 | 1 MHz |
| 42-42,5 GHz | Fijo por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) Radiodifusión por satélite (órbita de los satélites geoestacionarios) | –127 | 5°-20° | 20°-25° | –105 | 1 MHz |
|  |  |  | –127 + (4/3) (( – 5) | –107 + 0,4 (( – 20) |  |  |

Motivos:	En base a los estudios efectuados en virtud de la Resolución 84 (CMR-2000), el UIT-R ha confirmado los valores de dfp para los satélites del SFS, del SMS y del SRS en la gama 37,5-42,5 GHz. En consecuencia, resulta oportuno suprimir la categoría provisional otorgada a estos límites por la CMR-2000.