MOD	USA/12/254

5.551AA	En las bandas 37,5-40 GHz y 40,5-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra procedente de cualquier estación espacial del servicio fijo por satélite no debe superar los niveles necesarios para satisfacer los objetivos de disponibilidad y calidad de funcionamiento del enlace del servicio fijo por satélite de las aplicaciones de que se trate, ni superar los límites pertinentes de la densidad de flujo de potencia del Cuadro 21-4, sin perjuicio de la resolución de los problemas inherentes a las condiciones de compartición con el servicio fijo.     (CMR-03)

Motivos:	Aun confirmando los niveles provisionales de dfp como consecuencia de los estudios del UIT-R conforme a la Resolución 84 (CMR-2000), resulta importante para las condiciones de compartición con el SF que las dfp de los satélites se encuentren tan sólo al nivel necesario para satisfacer los objetivos de disponibilidad y calidad de funcionamiento del enlace.