ADD	USA/12/122

Projet de Recommandation [fss/ESV] (CMR-03)

Procédures d'exploitation des stations ESV

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que conformément aux dispositions de la Résolution 82 (Rév.CMR-03) les émissions des stations ESV effectuées en deçà des distances visées au point 2 du décide de la présente Résolution se feront avec l'accord préalable des administrations concernées;

b)	qu'il est souhaitable de fournir des lignes directrices sur les activités à réaliser pour conclure un tel accord préalable avec les administrations concernées;

c)	que ces lignes directrices devraient comprendre les procédures d'exploitation des stations ESV,

recommande

que les stations ESV soient exploitées conformément aux procédures énoncées dans l'Annexe 1 ainsi qu'aux caractéristiques types énoncées dans l'Annexe 2.

ANNEXe 1

Procédures d'exploitation des stations ESV

# A	Prise de contact

Lorsqu'il est envisagé d'utiliser une ESV respectivement dans la bande 5 925-6 425 MHz ou dans la bande 14-14,5 GHz à une distance inférieure ou égale à 300 ou 125 km par rapport à la ligne de base («laisse de basse mer», selon la définition de la Convention (UNCLOS de 1982), d'autres administrations exploitant des stations de Terre dans la même bande de fréquences que celle de cette station ESV, l'administration qui délivre les licences d'utilisation des ESV doit contacter la ou les administrations concernées avant que la station ESV ne soit utilisée en deçà de ces distances limites pour s'entendre sur les modalités qui permettront de déterminer les bases techniques susceptibles de prévenir les brouillages inacceptables que pourraient subir les systèmes de Terre de l'administration ou des administrations concernées.

# B	Mesures recommandées aux administrations qui délivrent les licences, aux opérateurs de stations ESV et aux administrations concernées

Il conviendrait que toutes les administrations utilisant des stations de Terre dans les bandes considérées disposent d'un point de contact pour amorcer le dialogue avec l'administration qui délivre les licences d'utilisation des ESV ou avec l'opérateur de stations ESV.

L'administration qui délivre les licences ou l'opérateur de stations ESV devrait fournir les renseignements suivants:

1)	paramètres techniques et opérationnels, en particulier gamme des fréquences exploitées;

2)	dates proposées, ports visités et itinéraires suivis par le ou les navires équipés de stations ESV pour atteindre ces ports en deçà de la distance minimale par rapport à la ligne de base («laisse de basse mer», selon la définition de la Convention UNCLOS de 1982) de l'administration concernée.

Les administrations concernées dont certaines stations de Terre pourraient être affectées par l'exploitation d'une station ESV devraient suivre la procédure suivante lorsque l'administration qui a délivré la licence d'utilisation de la station ESV considérée ou lorsque l'opérateur de cette station a procédé à la prise de contact:

1)	Déterminer si elles utilisent des stations de Terre exploitées dans la même bande de fréquences que la celle utilisée par la station ESV.

2)	Identifier les fréquences qui peuvent être utilisées par la station ESV et qui sont susceptibles d'éviter les risques de brouillage.

# C	Accords d'utilisation de station ESV

Une administration concernée est encouragée à conclure avec l'administration ayant délivré la licence d'utilisation de la station ESV un accord décrivant les conditions d'exploitation de cette station ESV à proximité du littoral ou dans les eaux portuaires sous contrôle de l'administration concernée. Ce type d'accord doit être obtenu avant l'exploitation d'une station ESV à proximité du littoral ou dans les eaux portuaires sous contrôle de l'administration concernée. L'accord doit envisager l'utilisation de la bande 5 925-6 425 GHz à l'extérieur de certaines limites et la non-utilisation de cette bande à l'intérieur de certaines limites dans les pays exploitant des stations du service fixe dans cette même bande et il doit prévoir la possibilité de passer à la bande 14-14,5 GHz si aucun service de Terre n'est exploité dans cette bande. L'accord d'utilisation peut être révisé à tout moment, au choix de l'administration concernée, tout particulièrement dans le cas de la mise en exploitation de nouveaux systèmes de Terre susceptibles de subir des brouillages inacceptables.

# D	Accords d'utilisation des fréquences

Dans la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux d'utilisation de fréquences, on pourra se référer aux pratiques nationales ainsi qu'aux Recommandations l'UIT-R. Les caractéristiques types de l'exploitation d'une station ESV sont définies dans l'Annexe 2.

# E	Protection contre les émissions d'autres services

Les stations ESV ne sont pas protégées contre les émissions d'autres services exploités dans les bandes des 4 GHz et 11/12 GHz.

# F	Point de contact ESV

Les opérateurs de stations ESV indiqueront à l'administration avec laquelle des accords ont été conclus un point de contact auprès de qui pourront être signalés les cas de brouillages inacceptables causés par une station ESV.

# G	Prévention des brouillages inacceptables

L'administration délivrant les licences d'utilisation de stations ESV veillera à ce que ces stations ne causent pas de brouillages inacceptables aux services des autres administrations concernées. Si un brouillage inacceptable se produit, l'opérateur de la station ESV qui en est la cause doit, dès qu'il a été avisé de ce brouillage, en supprimer immédiatement la source. Par ailleurs, l'opérateur de cette station ESV doit interrompre immédiatement l'émission à la demande, soit de l'administration concernée, soit de l'administration ayant délivré la licence d'utilisation de la station ESV si l'une ou l'autre administration détermine que la station ESV cause des brouillages inacceptables ou si elle ne fonctionne pas conformément à l'accord d'utilisation.

Par ailleurs, les stations ESV doivent présenter les capacités opérationnelles suivantes:

1)	L'équipement ESV doit être doté d'un moyen d'identification et de localisation, ainsi que de mécanismes automatiques d'interruption de l'émission dès que les limites géographiques ou opérationnelles autorisées sont dépassées (voir décide 2 de la Résolution 82 (Rév.CMR-03)).

2)	L'équipement ESV doit permettre à l'administration qui en a délivré la licence d'utilisation, aux termes des dispositions de l'Article 18, de vérifier le fonctionnement de la station terrienne et d'interrompre immédiatement l'émission sur demande d'une administration concernée dont les services sont susceptibles d'être affectés.

Motifs:	Assurer la protection des services de radiocommunication existants, fournir aux administrations exploitant des systèmes dans les services de radiocommunication existants des lignes directrices sur les modalités d'obtention de l'accord avec les opérateurs de systèmes ESV et donner aux administrations les moyens d'exploiter des stations ESV dans les bandes identifiées.