MOD	USA/12/143

CUADRO  21-4     (CMR-03)

| Banda de frecuencias | Servicio* | Límite en dB(W/m2) para ángulos de llegada  por encima del plano horizontal | Anchura de banda |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° | de refe-rencia |
| . . . |  |  |  |  |  |
| 3 400-4 200 MHz 4 500-4 800 MHz 5 670-5 725 MHz (números 5.453 y 5.455) 7 250-7 850 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra, órbita de los satélites geoestacionarios) Meteorología por satélite (espacio-Tierra) Móvil por satélite Investigación espacial | –152 | –152 + 0,5( – 5) | –142 | 4 kHz |
| 3 700-4 200 MHz | Fijo por satélite (espacio-Tierra, órbita de los satélites no geoestacionarios) | –160 | –160 + 0,5(( –5) | –150 | 4 kHz |
| . . . |  |  |  |  |  |

Motivos:	El SF en la banda 3,7-4,2 GHz se podría proteger adecuadamente si se adoptaran los límites de la dfp producida por satélites no OSG en órbitas muy elípticas. Como esos niveles también serían adecuados para proteger el SF de otros tipos de satélites no OSG, se propone su aplicación a todos los tipos de satélites del SFS no OSG, y no tener así que introducir una definición de satélites HEO o tener que dividir en categorías los satélites no OSG. Los niveles para los satélites del SFS no OSG se han convertido a una anchura de banda de referencia de 4 kHz a partir de los niveles de –126/–136 dB(W/m2) en 1 MHz que figuran en el Informe de la RPC.