NOC	USA/12/144

TABLEAU  21-4 (suite)

| Bande de fréquences | Service* | Limite en dB(W/m2) pour l'angle d'incidence  au-dessus du plan horizontal | Largeur de bande de référence |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°-5° | 5°-25° | 25°-90° |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 10,7-11,7 GHz | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –126 | –126 + 0,5( – 5) | –116 | 1 MHz |
| 11,7-12,5 GHz (Région 1) 12,5-12,75 GHz (pays de la Région 1 visés aux numéros 5.494 et 5.496) 11,7-12,7 GHz (Région 2) 11,7-12,75 GHz (Région 3) | Fixe par satellite (espace vers Terre) (orbite des satellites non géostationnaires) | –124 | –124 + 0,5( – 5) | –114 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |
| 17,7-19,3 GHz7, 8 | Fixe par satellite (espace vers Terre) Météorologie par satellite (espace vers Terre) | –115 13 ou –115 – X 12 | –115 + 0,5( – 5) 13 ou –115 – X + ((10 + X)/ 20)( – 5) 12 | –105 13 ou –105 12 | 1 MHz |
| ... |  |  |  |  |  |

Motifs:	Les limites actuelles et les dispositions associées prévues dans la Section V de l'Article 21 qui ont été finalisées à la CMR-2000 pour tous les systèmes non OSG du SFS exploités dans certaines bandes entre 10 et 30 GHz s'appliquent dans leur intégralité aux systèmes non OSG du SFS sur orbites fortement elliptiques. Aucune autre disposition réglementaire n'est nécessaire dans ces bandes pour les systèmes HEO.