ADD	USA/12/50

ANEXO 1

Determinación del límite entre los dominios fuera de banda y no esencial

1	Salvo lo indicado en el § 2-3 de este anexo, el límite entre los dominios fuera de banda y no esencial aparece en frecuencias que están separadas de la frecuencia central de la emisión por los valores indicados en el Cuadro 1. Para la mayoría de los sistemas, la frecuencia central de la emisión es el centro de la anchura de banda necesaria. En el caso de transmisores/transpondedores multicanal o multiportadora, donde pueden transmitirse simultáneamente varias portadoras a partir de un amplificador de salida final o una antena activa, se considera que la frecuencia central de la emisión es el centro de la anchura de banda a 3 dB del transmisor o el transpondedor y para determinar el límite se utiliza la anchura de banda del transmisor o del transpondedor en lugar de la anchura de banda necesaria. Algunos sistemas especifican las emisiones no deseadas con respecto a la anchura de banda del canal o a la separación de canales. Estos datos pueden utilizarse como sustitutos de la anchura de banda necesaria en el Cuadro 1, siempre que aparezcan en Recomendaciones UIT-R.

cuadro 1

Valores de la separación de frecuencias entre la frecuencia central
y el límite de la emisión no esencial

| Gama de frecuencias | Caso de banda estrecha | Separación normal | Caso de banda amplia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | para BN< | Separación |  | para BN> | Separación |
| 9 kHz < fc < 150 kHz | 250 Hz | 625 Hz | 2,5 BN | 10 kHz | 1,5 BN + 10 kHz |
| 150 kHz < fc < 30 MHz | 4 kHz | 10 kHz | 2,5 BN | 100 kHz | 1,5 BN + 100 kHz |
| 30 MHz < fc < 1 GHz | 25 kHz | 62,5 kHz | 2,5 BN | 10 MHz | 1,5 BN + 10 MHz |
| 1 GHz < fc < 3 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 50 MHz | 1,5 BN + 50 MHz |
| 3 GHz < fc < 10 GHz | 100 kHz | 250 kHz | 2,5 BN | 100 MHz | 1,5 BN + 100 MHz |
| 10 GHz < fc < 15 GHz | 300 kHz | 750 kHz | 2,5 BN | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| 15 GHz < fc < 26 GHz | 500 kHz | 1,25 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| fc > 26 GHz | 1 MHz | 2,5 MHz | 2,5 BN | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| NOTA ( En el Cuadro 1, fc es la frecuencia central de la emisión y BN es la anchura de banda necesaria. Si la banda de frecuencias asignada de las emisiones se extiende a lo largo de dos gamas de frecuencias, para determinar el límite deberán utilizarse los valores correspondientes a la gama de frecuencias más elevada. |

Ejemplo 1: La anchura de banda necesaria de una emisión a 26 MHz es de 1,8 kHz. Como 2,5 BN es únicamente 4,5 kHz, se aplica la mínima separación. El dominio no esencial comienza a 10 kHz a cada lado del centro de la anchura de banda necesaria.

Ejemplo 2: La anchura de banda necesaria de una emisión a 8 GHz es de 200 MHz. Como el caso de banda ancha se aplica para BN > 100 MHz a esa frecuencia, el dominio no esencial comienza a 400 MHz a cada lado del centro de la anchura de banda necesaria. Utilizando la fórmula de separación general, el dominio fuera de banda se extendería a 2,5 x 200 MHz = 500 MHz a cada lado de la frecuencia central.

2	Los Cuadros 2 y 3 muestran las excepciones al Cuadro 1 para los casos de banda estrecha y de banda ancha, respectivamente, aplicables a sistemas o servicios y bandas de frecuencias concretos.

CUADRO 2

Variaciones de banda estrecha para sistemas o servicios y bandas de frecuencias

| Sistema o servicio | Gama de frecuencias | Caso de banda estrecha |
| --- | --- | --- |
|  |  | para BN < | Separación |
| Servicio fijo | 14 kHz-1,5 MHz | 20 kHz1 | 50 kHz |
|  | 1,5-30 MHz | 80 kHz2 | 200 kHz |
| 1 Esto se basa en la hipótesis de que el máximo valor de la anchura de banda necesaria es de unos 3 kHz en la gama de frecuencias 14 kHz-1,5 MHz. El valor de 50 kHz de separación es muy grande comparado con la anchura de banda necesaria. Ello se debe a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia en condiciones de modulación deben encontrarse por debajo del límite no esencial (70 dBc) en el límite entre los dominios fuera de banda y no esencial. 2 Se basa en la hipótesis de que el máximo valor de la anchura de banda necesaria es de unos 12 kHz en la gama de frecuencias 1,5-30 MHz. El valor de 200 kHz de separación es muy grande comparado con la anchura de banda necesaria. Ello se debe a que las emisiones no deseadas de los transmisores de alta potencia en condiciones de modulación deben encontrarse por debajo del límite no esencial (70 dBc) en la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial. Además, si los futuros sistemas del servicio fijo que funcionen en esta gama de frecuencias requieren una anchura de banda necesaria superior a 12 kHz, puede que sea preciso revisar esta separación de 200 kHz. Cabe señalar que en el caso de transmisores de media o baja potencia (por ejemplo, por debajo de 1 kW), puede ser conveniente un valor más pequeño que la separación mínima. Este tema debe ser objeto de más estudio. |

CUADRO 3

Variaciones de banda ancha para sistemas o servicios y bandas de frecuencias

| Sistema o servicio | Gama de frecuencias | Caso de banda amplia |
| --- | --- | --- |
|  |  | para BN > | Separación |
| Servicio fijo | 14-150 kHz | 20 kHz | 1,5 BN + 20 kHz |
| Servicio fijo por satélite | 3,4-4,2 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 5,725-6,725 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 7,25-7,75 GHz y 7,9-8,4 GHz | 250 MHz | 1,5 BN + 250 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 10,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio de radiodifusión por satélite | 11,7-12,75 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 12,75-13,25 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |
| Servicio fijo por satélite | 13,75-14,8 GHz | 500 MHz | 1,5 BN + 500 MHz |

3	Para estaciones de radar primario, el límite entre los dominios fuera de banda y no esencial es la frecuencia a la cual los límites fuera de banda especificados en las Recomendaciones UIT-R aplicables son iguales al límite no esencial definido en el Cuadro II del Apéndice 3. El UIT-R debe realizar estudios adicionales para determinar el límite adecuado del dominio no esencial de esos sistemas.

Motivos: Se añade el Anexo 1 por las siguientes razones:

La Sección II de este Apéndice indica que los límites de las emisiones se aplican a emisiones no deseadas en el dominio no esencial. Este Anexo es necesario para determinar la frontera entre los dominios fuera de banda y no esencial y, por consiguiente, las frecuencias a las que se aplican los límites de emisión de la Sección II.

El Cuadro 1, extraído de la Recomendación UIT-R SM.1539, muestra la frontera normal de 2,5BN, junto con la excepción de banda estrecha y banda amplia. Se ha incluido la información en la Recomendación así como el texto de los actuales § 11 y 11bis aunque se han acortado para alinearlos con la forma de otros Apéndices.

Los Cuadros 2 y 3 también se han tomado de la Recomendación UIT-R SM.1539.

Los estudios sobre las frecuencias a las que se aplican los límites de la Sección II para el rádar primario no estarán completados a tiempo para la CMR-03. Este texto es similar al del Anexo 8, § 5 de la Recomendación UIT-R SM.1541-4.