MOD	USA/12/7

## 2.6	Reducción de la portadora (con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente)

En un entorno mixto de DBL, BLU y digital, la reducción de la portadora será de 6 dB para que puedan recibirse emisiones BLU en receptores convencionales DBL con detección por envolvente sin degradación importante de la calidad de recepción.

En un entorno conjunto que incluya BLU, la reducción de la portadora será de 12 dB.

Motivos:	Actualizar este texto con objeto de tener en cuenta la introducción de emisiones digitales y de BLU y suprimir el texto que se refiere al periodo de transición. No se introducen cambios en los niveles de reducción de la portadora.