MOD	USA/12/92

DSC     Estas frecuencias se utilizan exclusivamente para llamadas de socorro y seguridad empleando llamada selectiva digital de acuerdo con el número 32.5 (véanse los números 32.9, 33.11 y 33.34). No obstante, excepcionalmente, estas frecuencias pueden también utilizarse para las llamadas de rutina de barco a barco y de costera a barco, si no se dispone de otros medios y si no hay tráfico por el canal (véase el número 31.4).

Motivos:	Se facilitan así las comunicaciones dirigidas a los barcos situados fuera de la cobertura de las frecuencias de radiotelefonía en ondas métricas, y desde éstos, cuando no existen otros medios de llamada DSC. Este cambio incluye el requisito de asegurar que no hay comunicaciones antes de efectuar una llamada de rutina. Se permite a los equipos de radiocomunicaciones equipados con TSC cumplir las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional de que el equipo SMSSM no se reserve únicamente a las utilizaciones de emergencia, tal como se describe en la publicación COMSAR/Circ. 17 de la OMI.

* * *