ADD	EUR/13A10/8

____________________

2	19.36.1	En aucun cas, une administration ne peut, quelle que soit sa situation, prétendre à l'attribution d'un nombre de MID supérieur au nombre total des stations de navire qu'elle a notifiées à l'UIT, divisé par 1 000, plus un. Les administrations doivent mettre tout en oeuvre pour réutiliser les MMSI assignées à partir de ressources MID antérieures, qui deviennent superflues lorsque des navires sont retirés de leur registre national. La réassignation de ces chiffres devrait être envisagée lorsque ceux-ci n'ont pas figuré dans au moins deux éditions successives de la Liste VIIA de l'UIT. Les administrations souhaitant obtenir des ressources additionnelles en MID doivent avoir notifié toutes les assignations précédentes conformément au numéro 20.16. Cette condition ne s'applique qu'aux MMSI de la catégorie de base et à tous les MID assignés à l'administration.

Motifs:	Clarifier, conjointement avec la proposition EUR/13A10/7 ci-dessus, que l'opération des critères d'acceptation contenue dans le numéro 19.36 s'applique à tous les MMSI notifiés dans la catégorie de base, et pas seulement aux identités actives. Aux fins d'une meilleure compréhension, la formule dirigeant l'acceptation doit aussi être modifiée afin d'ajouter un au résultat de la division par 1 000.