ADD	EUR/13A12/15

5.XXX	En la banda 35,5-36,0 GHz, la media de la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra generada por cualquier sensor (activo) de los servicios de exploración de la Tierra por satélite/investigación espacial, para cualquier ángulo mayor que 0,8º del centro del haz, no excederá de (73,3 dB(W/m2) en cualquier segmento de banda de 2 GHz.

Motivos:	Los estudios del UIT-R han demostrado que la compartición entre el servicio de exploración de la Tierra por satélite/investigación espacial (activo) y el servicio de radiolocalización, es posible siempre que el nivel de dfp radiado por los lóbulos laterales del sensor de a bordo esté limitado, y que la compartición con el servicio fijo en la banda 35,5-36 GHz es posible sin imponer ninguna limitación al servicio de exploración de la Tierra por satélite/investigación espacial (activo).