MOD	EUR/13A13/4

5.543A	Dans les pays suivants: Bhoutan, Indonésie, Iran (République islamique d'), Japon, Maldives, Mongolie, Myanmar, Pakistan, Rép. pop. dém. de Corée, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam, l'attribution au service fixe dans la bande 31-31,3 GHz peut en outre être utilisée par des stations HAPS dans le sens sol-station HAPS. L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par des plates-formes à haute altitude ne doit pas causer de brouillages préjudiciables aux autres types de systèmes du service fixe ou aux autres services bénéficiant d'une attribution à titre primaire avec égalité des droits ni prétendre à une protection vis-à-vis de ceux-ci, compte tenu du numéro 5.545. Afin de protéger les systèmes d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande
31,3-31,8 GHz, la densité de puissance hors-bande à l'antenne de chaque station HAPS doit être limitée à –100 dB(W/MHz). L'utilisation de la bande 31-31,3 GHz par des stations HAPS ne doit pas causer de brouillages préjudiciables au service  de radioastronomie bénéficiant d'une attribution à titre primaire dans la bande 31,3-31,8 GHz, compte tenu des critères de brouillage énoncés dans la Recommandation UIT-R RA.769. Les administrations des pays susmentionnés sont instamment priées de limiter le déploiement des stations HAPS dans la bande 31-31,3 GHz à la moitié inférieure de cette bande (31-31,15 GHz).     (CMR-03)

Motifs:	Les systèmes HAPS utilisant la bande 31-31,3 GHz ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable ni demander de protection contre les brouillages causés par les autres systèmes du service fixe ou par les autres services bénéficiant d'attributions à titre primaire. De manière à protéger le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) dans la bande 31,3-31,8 GHz, les études ont conclu qu'une limite de densité de puissance hors-bande de –100 dB(W/MHz) à l'antenne de la station HAPS est nécessaire.