ADD	EUR/13A15/18

5.YYY	L'utilisation de la bande 1 215-1 300 MHz par les stations du service de radionavigation par satellite ayant une assignation de fréquence notifiée après le 2 juin 2000 est assujettie à la condition de ne pas causer de brouillage préjudiciable et de ne pas demander de protection au service de radionavigation aéronautique autorisé au titre du numéro 5.334 ni au service de radiolocalisation.