ADD	EUR/13A15/28

NOTE – La Résolution suivante a pour objectif de faire référence aux Recommandations UIT-R RA.1513 et UIT-R 1583 ainsi que de définir le gain d'antenne de référence à utiliser dans le calcul de l'epfd (Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO]).

PROJET DE RÉSOLUTION  [EUR/13A15-XXX]  (CMR-03)

Protection du service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz
contre les rayonnements du service de radionavigation par 
satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans la bande 
de fréquences 5 010-5 030 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que les rayonnements non désirés produits par les stations spatiales du service de radionavigation par satellite (SRNS) fonctionnant dans la bande de fréquences 5 010-5 030 MHz peuvent causer des brouillages au service de radioastronomie (RAS) dans la bande 4 990-5 000 MHz;

b)	que la CMR-2000 (Istanbul) a décidé d'introduire une limite provisoire de puissance surfacique dans la bande 4 990-5 000 MHz pour protéger le service de radioastronomie et qu'elle a invité l'UIT-R à mener des études en vue de réexaminer cette limite;

c)	que les exigences de protection du service de radioastronomie sont données dans les Recommandations UIT-R RA.769-1 et UIT-R RA.1513 et qu'elles diffèrent selon que les systèmes utilisent des satellites géostationnaires ou non géostationnaires,

notant

a)	que la Recommandation UIT-R M.1583 fournit une méthodologie basée sur le concept d'epfd, pour calculer les brouillages résultant des rayonnements non désirés des systèmes à satellites non OSG du service mobile par satellite ou du service de radionavigation par satellite sur les stations de radioastronomie;

b)	que le projet de Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO] fournit les diagrammes de rayonnement ainsi que le gain maximum des antennes à utiliser pour les analyses de compatibilité entre les systèmes non OSG et les stations de radioastronomie, sur la base du concept d'epfd;

c)	que la Recommandation UIT-R RA.1513 recommande des niveaux acceptables de perte de données des observations de radioastronomie, en indiquant en particulier que le pourcentage de perte de données causé par n'importe quel système devrait être inférieur à 2%,

décide

1	que, pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, la puissance surfacique produite dans cette bande par n'importe quel réseau OSG du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser (171 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz au niveau de toute station de radioastronomie;

2	que, pour qu'aucun brouillage préjudiciable ne soit causé au service de radioastronomie dans la bande 4 990-5 000 MHz, sur l'ensemble du ciel et pour des angles d'élévation supérieurs à l'angle d'élévation de fonctionnement qmin1 spécifié pour le radiotélescope, la puissance surfacique équivalente (epfd) produite dans cette bande par toutes les stations spatiales d'un système non OSG du SRNS fonctionnant dans la bande 5 010-5 030 MHz ne doit pas dépasser (245 dB(W/m2) dans une largeur de bande de 10 MHz au niveau de tout site d’observation radioastronomique, pendant plus de 2% du temps, en utilisant une antenne de référence avec un diagramme de rayonnement ainsi qu’un gain maximum spécifiés dans la Recommandation UIT-R RA.[PATTERN NGSO];

3	que les limites visées aux points 1 et 2 du décide doivent s'appliquer aux systèmes du SRNS à compter du 3 juin 2000;

4	que les administrations qui envisagent d'exploiter un système OSG ou non OSG du SRNS dans la bande 5 010-5 030 MHz, pour lequel des renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 2 juin 2000, doivent communiquer au Bureau des radiocommunications la valeur du niveau maximal de puissance surfacique indiquée au point 1 du décide ou la valeur du niveau maximal de puissance surfacique équivalente donnée au point 2 du décide, selon le cas,

charge le Bureau des radiocommunications

à compter de la fin de la CMR-03, de réexaminer tous les systèmes du SRNS pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant la fin de la CMR-03 concernant la bande 5 010-5 030 MHz et de réviser, le cas échéant, ses conclusions en ce qui concerne la conformité au numéro 5.443B, compte tenu des renseignements supplémentaires reçus au titre du point 4 du décide.

APPENDICE  4  (CMR-2000)

ANNEXE  2A

# Footnotes

1	Tant qu'une définition de l'angle (min  n'a pas été adoptée par l'UIT et que les données d'observation de radioastronomie notifiées n'ont pas été publiées, on peut prendre pour hypothèse une valeur de 5° dans les calculs.