ADD	EUR/13A15/9

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A15-RNSS-2] (CMR-03)

Mesures transitoires à prendre pour la coordination entre les systèmes du service de radionavigation par satellite (SRNS) dans les bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la CMR-2000 (Istanbul) a décidé d'attribuer la bande 1 164-1 215 MHz, 1 260-1 300 MHz et 5 010-5 030 MHz au service de radionavigation par satellite (espace vers Terre) (espace-espace);

b)	que la présente Conférence a décidé d'imposer la procédure de coordination au titre des numéros 9.12, 9.12A, 9.13 entre les réseaux du SRNS dans les bandes 1 164-1 300 MHz, 1 559-1 610 MHz et 5 010-5 030 MHz en plus du numéro 9.7 qui s'applique déjà,

décide

1	que les renseignements complets de coordination ou de notification, selon le cas, concernant les systèmes du SRNS dans les bandes listées au point b) du considérant reçus par le Bureau avant [la fin de la CMR-03] devront être considérés à compter de leur date de réception comme des renseignements complets de coordination conformément aux numéros 9.7, 9.12, 9.12A ou 9.13, selon le cas;

2	que l'application des dispositions des numéros 9.12, 9.12A, 9.13 dans les bandes 1 215-1 260 MHz et 1 559-1 610 MHz ne devrait pas imposer de restrictions sur l'utilisation d'assignations de systèmes du SRNS notifiées avant le 3 juin 2000,

charge le Bureau des radiocommunications

1	à compter de la fin de la CMR-03, de réexaminer toutes les conclusions relatives à l'application des dispositions des numéros 9.12, 9.12A et 9.13 aux systèmes du SRNS dans les bandes listées au point b) du considérant pour lesquels les informations complètes de coordination ou de notification, selon le cas, ont été reçues par le Bureau avant [la fin de la CMR-03];

2	à compter de la fin de la CMR 2003, de publier les sections spéciales appropriées, dans la Circulaire d'information sur les fréquences internationales, en accord avec le point 1 du décide ci-dessus, pour chaque système du SRNS qui se trouve dans les bandes listées au point b) du considérant.