ADD	EUR/13A2/15

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [EUR/13A2/YYY] (CMR-03)

Relaciones de protección de RF asociadas a las emisiones moduladas en modo digital en las bandas de HF atribuidas al servicio de radiodifusión

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que esta Conferencia ha decidido impulsar la introducción de las emisiones moduladas en modo digital en las bandas de radiodifusión de HF atribuidas al servicio de radiodifusión y ha revisado, en consecuencia, la Resolución 517;

b)	que la utilización actual del espectro se funda en la utilización de las emisiones de doble banda lateral (DBL);

c)	que las relaciones de protección del canal adyacente y canal común de RF son algunos de los parámetros fundamentales para determinar la compatibilidad;

d)	que la Recomendación UIT-R BS.1514, Anexo 1, describe un sistema digital adecuado de radiodifusión en las bandas inferiores a 30 MHz;

f)	que la Parte C del Apéndice 11 contiene las especificaciones de un sistema digital que remite a esta Recomendación para consultar las cuestiones relacionadas con las relaciones de protección apropiadas.

recomienda

que, según dispone el Artículo 12, se utilicen las relaciones de protección especificadas en el Anexo a esta Recomendación, siempre que las emisiones moduladas de forma digital se transmitan en las mismas bandas que las emisiones analógicas de doble banda lateral.

ANEXo aL PROYECTO DE RECOMENDAción [EUR/13A2-YYY] (CMR-03)

Valores de las relaciones de protección RF

1	Según la Resolución 517 (Rev.CMR-03), se puede utilizar la modulación digital en cualquiera de las bandas de HF atribuidas al servicio de radiodifusión. Para utilizar esta posibilidad, hay que suministrar a las emisiones tanto analógicas como digitales las cantidades adecuadas de protección. Los reglamentos generales que abarcan estas emisiones incluyen las relaciones de protección de RF. El Cuadro 1 en este Anexo, muestra sus valores.

2	El Cuadro 1 muestra las relaciones de protección de RF correspondientes a las condiciones de canal común y canal adyacente. La separación de la frecuencia central, expresada en kHz, entre un par cualquiera de las emisiones deseadas, comparadas con las no deseadas representa la variable independiente. El Cuadro 1 suministra las relaciones de protección relativa necesarias en el modo DRM (Modo B3) que se utilizará ampliamente en los canales de 10 kHz para la radiodifusión mediante ondas espaciales de HF. Los valores de las relaciones se indican en decibelios.

3	Para calcular las relaciones de protección absoluta de RF basta con sumar la relación necesaria señal-interferencia (S/I) de la señal de audio a los valores de las relaciones de protección de RF correspondientes.1

4	La Parte C del Apéndice 11 resume la modulación digital que regula las relaciones de protección y la modulación analógica es la modulación de doble banda lateral según resume la Parte A del mismo Apéndice.

cuadro 1

Relaciones de protección de RF correspondientes (dB) entre sistemas de radiodifusión inferiores a 30 MHz y digitales (64-QAM, nivel de protección Nº 1) que sufren interferencias digitales
(los mismos modos de solidez y tipos de ocupación del espectro)

| Señal deseada | Señal no deseada | Separación entre frecuencias fno deseada–fdeseada (kHz) | Parámetros |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BDRM (kHz) | S/I (dB) |
|  |  | –20 | –15 | –10 | –5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| AM | DRM_B3 | –47 | –42 | –32 | 3 | 6 | 3 | –32 | –42 | –47 | 10 | – |
| DRM_B3 | AM | –54 | –48 | –40 | –3 | 0 | –3 | –40 | –48 | –54 | 10 | 7 |
| DRM_B3 | DRM_B3 | –53 | –47 | –38 | –3 | 0 | –3 | –38 | –47 | –53 | 10 | 16 |
| AM: Señal de AM en DBL. DRM_B3: Señal DRM, solidez en modo B, tipo 3 de ocupación de espectro. BDRM: Anchura nominal de la banda utilizada por la señal DRM. S/I para la recepción analógica: Relación señal a ruido de la señal – ruido de la señal de audio, en la situación de «AM deseada» comparada a la «DRM no deseada». S/I para la recepción digital: Relación de señal - interferencia para un valor 10(4 de BER, en los casos de «DRM deseada» comparada a la «AM no deseada» y «DRM no deseada». |

NOTA – Para información más completa y exacta, hay que utilizar el proyecto de Recomendación nueva UIT-R BS.[Doc. 6/324]. Especialmente, para otros sistemas de modulación DRM y niveles de protección, hay que aplicar los factores de corrección del Cuadro 19 en el Anexo 2 o los Cuadros 27, 28 y 29 del Apéndice 1 al Anexo 2.

# Footnotes

1	Ejemplos:

a)	La fila <AM ha sufrido la interferencia de DRM_B3>: si se necesita S/I = 17 dB para HF (véase CAMR-87). Hay que aumentar en 17 dB todos los valores de las relaciones de protección correspondientes introducidos en esa fila del Cuadro para determinar el valor absoluto de las relaciones de protección de RF (RF PR). Por ejemplo:

Para 0 kHz, el valor RF PR sería 6 + 17 = 23 dB;

Para ( 10 kHz, el valor RF PR sería –32 + 17 = –15 dB.

b)	La fila <DRM_B3 ha sufrido la interferencia de AM>: hay que aumentar en 7 dB todos los valores de las relaciones de protección correspondientes introducidos en esa fila del Cuadro, para calcular el valor absoluto de RF PR. Por ejemplo:

Para 0 kHz, el valor RF PR sería 0 + 7 = 7 dB;

Para ( 10 kHz, el valor RF PR sería –40 + 7 = –33 dB.

c)	La fila <DRM_B3 ha sufrido la interferencia de DRM_B3>: para calcular el valor absoluto de las relaciones de protección de RF hay que aumentar en 16 dB todos los valores de las relaciones de protección correspondientes introducidos en esa fila del Cuadro. Por ejemplo:

Para 0 kHz, el valor RF PR sería 0 + 16 = 16 dB;

Para ( 10 kHz, el valor RF PR sería –38 + 16 = –22 dB.