MOD	EUR/13A24/6

TABLEAU  7b

Paramètres nécessaires pour déterminer la distance de coordination dans le cas d'une station terrienne d'émission

| Désignation du service de radiocommunication spatiale, émission | ... | Fixe par satellite | ... |
| --- | --- | --- | --- |
| Bande de fréquences (GHz) |  | 13,75-14,3 |  |
| Désignation du service de Terre, réception |  | Radiolocalisation, radionavigation (terrestre uniquement) |  |
| Méthode à utiliser |  | § 2.1 |  |
| Modulation au niveau de la station de Terre 1 |  | - |  |
| Paramètres et critères de brouillage de la station de Terre | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Paramètres de la station de Terre | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Largeur de bande de référence | B (Hz) |  | 107 |  |
| Puissance de brouillage admissible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

1	A: modulation analogique; N: modulation numérique

2	On a utilisé les paramètres applicables à la station de Terre associée à des systèmes transhorizon. On peut aussi utiliser les paramètres des 	systèmes hertziens en visibilité directe associés à la bande de fréquences 5 725-7 075 MHz pour déterminer un contour supplémentaire avec 	Gx  37 dBi.

3	Liaisons de connexion de systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite.

4	Les pertes dans le système d'alimentation ne sont pas prises en compte.

5	Les bandes de fréquences considérées sont 7 100-7 155 MHz et 7 190-7 235 MHz pour le service d'exploitation spatiale et 7 145-7 235 MHz pour 	le service de recherche spatiale.