MOD	EUR/13A24/6

CUADRO  7b

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una
estación terrena transmisora

| Designación del servicio de radiocomunicación de la estación espacial transmisora | . . . | Fijo por satélite | . . . |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  | 13,75-14,3 |  |
| Designación del servicio terrenal receptor |  | Radiolocalización, radio-navegación (sólo terrestre) |  |
| Método que se ha de utilizar |  | 2,1 |  |
| Modulación en la estación terrenal 1 |  | - |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrenal | p0 (%) |  | 0,01 |  |
|  | n |  | 1 |  |
|  | p (%) |  | 0,01 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 1 |  |
|  | W (dB) |  | 0 |  |
| Parámetros de estación terrenal | Gx (dBi) 4 |  | 36 |  |
|  | Te (K) |  | 2 636 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 107 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  | –131 |  |

1	A: modulación analógica; N: modulación digital.

2	Se han utilizado los parámetros para la estación terrenal asociados con sistemas transhorizonte. Cabe utilizar también los parámetros de relevadores radioeléctricos asociados con la banda de frecuencias 5 725-7 075 MHz para determinar un contorno suplementario, con la excepción que Gx  37 dBi.

3	Enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite.

4	No se incluyen las pérdidas de enlaces de conexión.

5	Las bandas de frecuencias reales son 7 100-7 155 MHz y 7 190-7 235 MHz para el servicio de operaciones espaciales  y 7 145-7 235 MHz para el servicio de investigación espacial.