MOD	EUR/13A25/19

49,44-50,2 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.552 (espace vers Terre) ADD 5.FSS ADD 5.RAS ADD 5.HDFSS MOBILE

Motifs:	Du fait des difficultés rencontrées pour rendre disponible sur une base mondiale le spectre approprié pour le HDFSS dans la gamme de fréquence 37,5-42,5 GHz, cette proposition d'attribution permettrait le développement du HDFSS dans la bande 47,2-50,2 GHz en augmentant la quantité de spectre pour le HDFSS dans le sens descendant. Les études de partage menées à l'UIT-R ont conclu que des limites appropriées de puissance surfacique (voir EUR/13A25/22) assurent le fonctionnement du SFS (espace vers Terre) tout en protégeant les services de Terre.