ADD	EUR/13A25/21

5.RAS	Dans la bande 48,94-49,04 GHz, la puissance surfacique produite par toute station spatiale géostationnaire du service fixe par satellite (espace vers Terre) fonctionnant dans les bandes 48,2-48,54 GHz et 49,44-50,2 GHz ne doit pas dépasser –151,8 dB(W/m2) dans toute bande de 500 kHz sur le site de toute station de radioastronomie.

Motifs:	Résulte des propositions EUR/13A25/2, 17 et 19 et des études menées à l'UIT-R.