MOD	EUR/13A25/23

TABLEAU  22-1B     (CMR-03)

Limites de epfd( rayonnée par des systèmes à satellites non géostationnaires du service
fixe par satellite dans certaines bandes de fréquences3, 6, 8

| Bande de fréquences (GHz) | epfd( (dB(W/m2)) | Pourcentage de temps pendant lequel epfd( ne peut pas être dépassée | Largeur de bande de référence (kHz) | Diamètre d'antenne de référence et diagramme de rayonnement de référence7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,3-17,8 GHz en Régions 1 et 3; 17,8-18,6 dans toutes les Régions | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 m Recommandation UIT-R S.1428 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

Motifs:	Ces modifications ont pour but de quantifier le numéro 22.2. En outre, en ce qui concerne le Tableau 22-3, la modification proposée a aussi pour objectif de protéger les liaisons de connexion fonctionnant en conformité avec les Plans de l'Appendice 30A (voir le numéro 22.5F.2). L'extension des limites à la bande 17,7-17,8 GHz dans les Régions 1 et 3 a pour objectif de conserver la cohérence pour l'ensemble de la bande 17,3-18,6 GHz. Avec la nouvelle attribution au SFS (espace vers Terre), la situation réglementaire s'appliquant au SFS (espace vers Terre) et au SRS serait identique dans toute la bande 17,3-18,6 GHz: il n'y aurait alors aucune justification pour qu'il n'y ait pas de limite uniquement dans la bande 17,7-17,8 GHz.