MOD	EUR/13A25/4

15,63-18,6 GHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 17,7-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL | 17,7-17,8 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio) 5.516 RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Móvil 5.518 5.515 5.517 | 17,7-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL |
|  | 17,8-18,1 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A (Tierra-espacio) 5.516 MÓVIL |  |
| 18,1-18,4 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A (Tierra-espacio) 5.520 MÓVIL 5.519 5.521 |
| 18,4-18,6 FIJO FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 5.484A MÓVIL |

Motivos:	La modificación propuesta se refiere solamente a la modificación del número 5.484A que es un cambio resultante de la propuesta EUR/13A25/1. En la banda 17,7-19,7 GHz, los servicios terrenales ya se han desarrollado mucho en numerosas regiones del mundo. En consecuencia, Europa se opone a dejar estas bandas disponibles para el HDFSS.