ADD	EUR/13A26/8

PROJET  DE  RÉSOLUTION  [eur/13A26-ESV]  (CMR-03)

Dispositions applicables aux stations terriennes de navire exploitées 
dans des réseaux du service fixe par satellite en liaison montante 
dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	qu'il existe une demande de services mondiaux de communication par satellite large bande à bord des navires;

b)	qu'il existe une technologie permettant aux stations terriennes de navire (ESV) d'utiliser les réseaux du service fixe par satellite (SFS) en liaison montante dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz;

c)	que les stations ESV sont susceptibles de causer des brouillages inacceptables aux autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz;

d)	que concernant les bandes considérées dans cette Résolution, une couverture mondiale n'est réalisable que dans la bande 5 925-6 425 MHz et que seul un nombre limité de systèmes géostationnaires du SFS peuvent assurer une telle couverture mondiale;

e)	qu'en absence de dispositions réglementaires spécifiques, les stations ESV pourraient imposer, au titre de la coordination, une charge importante pour certaines administrations, en particulier dans les pays en développement;

f)	que, pour assurer la protection et la croissance future des autres services, les stations ESV doivent être exploitées dans le cadre de contraintes techniques et opérationnelles précises;

g)	que, sur la base d'hypothèses techniques approuvées, des distances minimales par rapport au littoral ont été calculées dans les études de l'UIT-R au-delà desquelles les stations ESV ne causeront pas de brouillage inacceptable à d'autres services dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz;

h)	que, de façon à limiter les brouillages aux autres réseaux du service fixe par satellite, il est nécessaire d'établir des limites à la densité de pire maximale hors axe des émissions des stations ESV;

i)	qu'établir un diamètre minimal d'antenne pour les stations ESV peut avoir un impact sur le nombre de stations qui pourront in fine être déployées, et donc peut amener à réduire le brouillage cumulatif vers le service fixe,

notant

que les procédures réglementaires de l'Article 9 s'appliquent aux stations ESV exploitées depuis des points fixes spécifiés,

décide

que les stations ESV émettant dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz doivent être exploitées dans le cadre des dispositions réglementaires et opérationnelles définies à l'Annexe 1 et des contraintes techniques définies à l'Annexe 2 de cette Résolution,

encourage les administrations concernées

à coopérer avec les administrations qui délivrent les licences d'utilisation des stations ESV pour la recherche d'un accord au titre des présentes dispositions,

charge le Secrétaire général

de porter cette Résolution à l'attention du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI).

ANNEXE  1  AU  PROJET  DE  RÉsolution  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-03)

Dispositions réglementaires et opérationnelles applicables
aux stations terriennes de navire (ESV) émettant dans
les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz

1	L'administration qui délivre les licences d'utilisation des stations ESV exploitées dans ces bandes doit veiller à ce que ces stations se conforment aux dispositions de la présente pièce jointe, de sorte qu'elles ne risquent pas de causer des brouillages inacceptables aux services d'autres administrations concernées.

2	Les fournisseurs de services ESV doivent respecter les limites techniques spécifiées à l'Annexe 2, et, lorsque l'exploitation se fait en deçà des distances minimales spécifiées au point 4 ci-dessous, les limites additionnelles étant convenues entre l'administration qui délivre les licences et les autres administrations concernées.

3	Dans les bandes associées pour les liaisons descendantes, 3 400-4 200 MHz et 10,7-12,75 GHz, les stations ESV en mouvement ne doivent pas demander de protection vis-à-vis des émissions des services de Terre exploités conformément au Règlement des radiocommunications.

4	La distance minimale, à partir du littoral, au-delà de laquelle les stations ESV peuvent fonctionner sans accord préalable d'aucune administration est de 300 km dans la bande 5 925-6 425 MHz et de 125 km dans la bande 14-14,5 GHz. Les émissions faites par les stations ESV en deçà des distances minimales sont assujetties à l'accord préalable des administrations concernées.

5	Les administrations potentiellement concernées visées au point 4 sont celles où les services fixe ou mobile bénéficient d'attribution à titre primaire dans le Tableau d'attribution de fréquences du Règlement des Radiocommunications:

| Bandes de fréquences | Administrations potentiellement concernées |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Trois Régions |
| 14-14,25 GHz | Pays listés dans le numéro 5.505, à l'exception de ceux listés dans le numéro 5.ESV3 |
| 14,25-14,3 GHz | Pays listés dans les numéros 5.505, 5.508 et 5.509, à l'exception de ceux listés dans le numéro 5.ESV3 |
| 14,3-14,4 GHz | Régions 1 et 3, à l'exception des Pays listés dans le numéro 5.ESV3 |
| 14,4-14,5 GHz | Trois Régions, à l'exception des Pays listés dans le numéro 5.ESV3 |

6	Dans l'application des distances minimales visées au point 4 ci-dessus, les administrations sont encouragées à exclure les parties de leur territoire, telles que les îlots isolés, où les services de Terre ne sont ni exploités ni prévus dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz.

7	Les systèmes ESV doivent être dotés de moyens d'identification et de mécanismes d'interruption d'émission dès que les limites géographiques (voir le point 4 ci-dessus) ou opérationnelles de la station sont franchies.

8	L'interruption de l'émission dont il est question au point 7 ci-dessus doit être mise en pratique de telle manière que les mécanismes prévus ne puissent pas être désactivés à bord du navire, sauf au titre des dispositions du numéro 4.9.

9	Les stations ESV doivent être dotées de systèmes permettant à l'administration qui délivre les licences, selon les dispositions de l'Article 18, de vérifier les caractéristiques de fonctionnement de la station terrienne et d'interrompre immédiatement l'émission à la demande d'une administration dont les services seraient affectés.

10	Lorsqu'une station ESV fonctionnant en dehors des eaux territoriales mais en deçà de la distance minimale (visée au point 4 ci-dessus) ne respecte pas les conditions fixées par l'administration concernée, conformément aux points 2 et 4, ladite administration peut:

(	demander à la station ESV de se conformer à ces conditions ou de cesser immédiatement d'émettre; ou

(	demander à l'administration qui délivre les licences d'imposer le respect des conditions ou l'interruption immédiate de l'émission.

ANNEXE  2  AU  PROJET  DE  RÉsolution  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-2003)

Limites techniques applicables aux stations terriennes de navire émettant
dans les bandes 5 925-6 425 MHz et 14-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diamètre minimal de l'antenne de la station terrienne de navire | 1,2 m | 0,6 m |
| Largeur de bande maximale occupée par navire | 2,4 MHz | 2,4 MHz |
| Précision de pointage de l'antenne de la station terrienne de navire | (0,2( (crête) | (0,2( (crête) |
| Valeur maximale de densité spectrale de p.i.r.e. produite par la station terrienne de navire en direction de l'horizon | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |
| Densité maximale de spectrale de p.i.r.e. hors axe | Telle que dans la Rec. UIT-R S.524-7 | Telle que dans la Rec. UIT-R S.728-1 |