ADD	EUR/13A26/8

PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-03)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo 
de barcos funcionen en las redes del servicio fijo por satélite en el sentido ascendente en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones suministrados en banda ancha por satélite a bordo de barcos;

b)	que se dispone de la tecnología que permitiría a las estaciones terrenas a bordo de barcos (ESV, earth stations on board vessels) utilizar redes del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en el sentido ascendente en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

c)	que las ESV pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

d)	que, en relación con las bandas citadas en esta Resolución, la cobertura a nivel mundial sólo se halla disponible en la banda de 5 925-6 425 MHz, y solamente un número limitado de sistemas SFS geoestacionarios pueden proporcionar dicha cobertura mundial;

e)	que, si no se promulgan disposiciones reglamentarias especiales, las ESV podrían crear grandes dificultades para la coordinación a ciertas administraciones, especialmente, las de los países en vías de desarrollo;

f)	que para garantizar la protección y el futuro crecimiento de otros servicios, las ESV deberán funcionar con arreglo a ciertas limitaciones técnicas y de funcionamiento necesarias;

g)	que en base a las hipótesis técnicas adoptadas de mutuo acuerdo, se han calculado, en estudios de la UIT-R, las distancias mínimas desde la costa, más allá de las cuales una estación ESV no puede producir interferencias inaceptables a otros servicios en las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

h)	que, para limitar las interferencias en otras redes del servicio fijo por satélite, es necesario establecer límites máximos de densidad de p.i.r.e. fuera del eje a las emisiones de las ESV;

i)	que, la exigencia de un diámetro mínimo de las antenas utilizadas en las ESV, puede influir sobre el número de las ESV que, en definitiva, se instalarán y reducir, en consecuencia, la interferencia combinada que afecte al servicio fijo,

observando

que los procedimientos reglamentarios del Artículo 9 se aplican a las ESV que funcionan en puntos fijos especificados,

resuelven

que las ESV que transmiten en las bandas de 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, funcionarán en las disposiciones reglamentarias y operativas que se fijan en el Anexo 1 y las restricciones técnicas del Anexo 2 a esta Resolución,

alienta a las administraciones concernidas

a que cooperen con las administraciones que conceden licencias para las ESV en el proceso de concertación del acuerdo mencionado en dichas disposiciones,

encarga al Secretario General

que remita la presente Resolución al Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI).

ANEXO  1  AL PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-03)

Disposiciones reglamentarias y operativas de aplicación a las ESV que transmiten en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

1	La administración que emite licencias de radiocomunicaciones para la utilización de ESV en estas bandas (administración otorgante) velará por que dichas estaciones cumplan las disposiciones de este Anexo, eliminando de este modo cualquier posibilidad de producir interferencias inaceptables a los servicios de otras administraciones interesadas.

2	Los prestatarios de servicio de ESV se ajustarán a los límites técnicos citados en el Anexo 2, y, al funcionar dentro de las distancias mínimas señaladas en el punto 4 siguiente, a los límites adicionales aprobados por la administración otorgante y las administraciones concernidas.

3	En las bandas 3 400-4 200 MHz y 10,7-12,75 GHz de los enlaces descendentes asociados, las ESV en movimiento no reclamarán protección de las transmisiones de los servicios terrestres que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

4	La distancia mínima desde la línea costera, más allá de la cual las ESV pueden funcionar sin el acuerdo de ninguna administración, es de 300 km en la banda 5 925-6 425 MHz y de 125 km en la banda 14-14,5 GHz. Las transmisiones desde las ESV, dentro de las distancias mínimas, necesitarán el acuerdo previo de la(s) Administración(ones) interesada(s).

5	Las administraciones potencialmente interesadas mencionadas en el punto 4 anterior son aquellas donde los servicios fijo o móvil se benefician de atribución con carácter primario en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de las Radiocomunicaciones:

| Bandas de frecuencias | Administraciones potencialmente interesadas |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Las tres Regiones |
| 14-14,25 GHz | Los países citados en el número 5.505, salvo los citados en el número 5.ESV3 |
| 14,25-14,3 GHz | Los países citados en los números. 5.505, 5.508 y 5.509, salvo los citados en el número 5.ESV3 |
| 14,3-14,4 GHz | Las Regiones 1 y 3, salvo los países citados en el número 5.ESV3 |
| 14,4-14,5 GHz | Las tres Regiones, salvo los países citados en el número 5.ESV3 |

6	Se alentará a las administraciones a que, al aplicar la distancia mínima mencionada en el § 4 supra, excluyan las partes de su territorio, por ejemplo, pequeñas islas distantes, en que no estén funcionando ni estén previstos los servicios terrestres en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz.

7	El sistema ESV deberá estar equipado con mecanismos adecuados que permitan su identificación y mecanismos para terminar las transmisiones, con carácter obligatorio, cada vez que las estaciones funcionen fuera de los límites geográficos (véase el § 4 anterior) o de explotación autorizados.

8	La terminación de las transmisiones mencionada en el punto 7 anterior será puesta en ejecución de manera tal que los mecanismos correspondientes no se puedan puentear a bordo del barco, salvo bajo las provisiones del número 4.9.

9	Las ESV deberán estar equipadas a fin de permitir que la administración otorgante de licencias, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18, compruebe el funcionamiento de la estación terrena y determine el cese de la transmisión ESV de inmediato, a petición de una administración cuyos servicios puedan ser afectados.

10	Cuando la ESV que funcione más allá de las aguas territoriales, pero dentro de la distancia mínima (mencionada en el § 4 supra), no cumpla los términos de esa administración en virtud de los § 2 y 4, esa administración puede:

–	solicitar a la ESV que cumpla esos términos o cese de funcionar inmediatamente; o bien

–	pedir a la administración otorgante de licencias que exija ese cumplimiento o el cese inmediato del funcionamiento.

ANEXO  2  AL PROYECTO  DE  RESOLUCIÓN  [EUR/13A26-ESV]  (CMR-03)

Límites técnicas aplicables a las ESV que transmiten en las 
bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diámetro mínimo de la antena de ESV | 1,2 m | 0,6 m |
| Anchura de banda máxima ocupada por cada barco | 2,4 MHz | 2,4 MHz |
| Precisión de seguimiento de la antena ESV | (0,2( (en la cresta) | (0,2( (en la cresta) |
| Densidad espectral de p.i.r.e. máxima de la estación ESV en dirección al horizonte | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |
| Densidad de p.i.r.e. máxima fuera del eje | Según la Recomendación UIT-R S.524-7 | Según la Recomendación UIT-R S.728-1 |