MOD	EUR/13A27/5

# 7	Limites imposées aux changements de la température de bruit équivalente pour protéger le service fixe par satellite (Terre vers espace) en Région 1 contre les modifications apportées au Plan pour la Région 2 dans la bande 12,5-12,7 GHz

En ce qui concerne le § 4.2.3 e) de l'Article 4, une administration de la Région 1 est considérée comme affectée si le projet de modification du Plan pour la Région 2 a les effets suivants:

–	la valeur de T/T résultant de la modification proposée est supérieure à la valeur de T/T résultant de l'assignation contenue dans le Plan pour la Région 2 à la date d'entrée en vigueur des Actes finals de la Conférence de 1985; et

–	la valeur de T/T résultant de la modification proposée est supérieure à 6%;

lorsqu'on utilise la méthode de l'Appendice 8 (Cas II).

Motifs:	Les études de l'UIT-R ont conclu que la limite actuelle de 4% sur le rapport ΔT/T pour protéger les stations spatiales de réception du SFS en Région 1 vis-à-vis des modifications du Plan SRS en Région 2 pouvait être assouplie à 6%.