ADD	EUR/13A28/3

PROJET DE RéSOLUTION [EUR/13A28-1] (CMR-03)

Utilisation de la bande 108-117,975 MHz par des services aéronautiques autres que le service de radionavigation aéronautique

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	l'attribution actuelle de la bande de fréquences 108-117,975 MHz au service de radionavigation aéronautique;

b)	les besoins actuels du service de radiodiffusion exploité dans la bande de fréquences 87-108 MHz;

c)	la nécessité pour la communauté aéronautique de fournir des services complémentaires par l'intermédiaire d'une liaison de données afin d'améliorer les fonctions de navigation et de surveillance,

reconnaissant

a)	que la priorité doit être accordée au service de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande de fréquences 108-117,975 MHz;

b)	que, conformément à l'Annexe 10 de la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), tous les systèmes aéronautiques doivent respecter les impératifs des normes et pratiques recommandées (SARPs);

c)	que, comme l'indique la Recommandation UIT-R SM.1009, l'UIT-R a déjà défini des critères de compatibilité entre le service de radiodiffusion fonctionnant dans la bande 87-108 MHz et le service de radionavigation aéronautique fonctionnant dans la bande 108-117,975  MHz;

d)	que tous les problèmes de compatibilité entre les systèmes de radiodiffusion FM et les systèmes au sol de transmission des signaux de correction différentielle pour la radionavigation par satellite, et normalisés par l'OACI, ont été examinés,

notant

a)	que les systèmes aéronautiques convergent vers un environnement de communications par liaison de données pour assurer des fonctions de navigation et de surveillance aéronautique, qui doivent être mises en œuvre dans les bandes de fréquences existantes;

b)	qu'il n'existe pas actuellement de critères de compatibilité entre le service de radiodiffusion exploité dans la bande 87-108 MHz et les services aéronautiques complémentaires assurant des transmissions avec les aéronefs que l'on envisage d'exploiter dans la bande adjacente 108-117,975 MHz;

c)	que des études de l'OACI ont confirmé que les systèmes aéronautiques complémentaires que l'on envisage de mettre en oeuvre sont compatibles avec l'utilisation actuelle de la bande 108-117,975 MHz,

décide

1	que les dispositions de la présente Résolution et du numéro 5.YYY entreront en vigueur le [4 juillet 2003];

2	que tout système aéronautique complémentaire prévu pour fonctionner dans la bande de fréquences 108-117,975 MHz devra au minimum, respecter les critères d'immunité vis-à-vis de la radiodiffusion FM qui figurent dans l'Annexe 10 de la Convention de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour les systèmes de radionavigation aéronautiques existants exploités dans cette bande de fréquences;

3	que les systèmes aéronautiques complémentaires exploités dans la bande 108-117,975 MHz ne doivent imposer aucune contrainte supplémentaire aux stations du service de radiodiffusion exploitées dans les bandes attribuées à ce service dans la gamme de fréquences 87-108 MHz;

4	que les fréquences au-dessous de 112 MHz ne devront pas être utilisées par ces nouveaux systèmes aéronautiques tant que toutes les questions de compatibilité avec la bande de fréquences adjacente inférieure de 87 à 108 MHz n'auront pas été examinées,

invite l'UIT-R

1	à étudier toute question de compatibilité qui pourrait se poser entre le service de radiodiffusion et les nouveaux services aéronautiques à la suite de l'introduction de ces nouveaux services mentionnés au point b) du notant et d'élaborer, si nécessaire, des Recommandations UIT-R nouvelles ou révisées;

2	à porter les résultats de ces études, si nécessaire, à l'attention d'une future CMR compétente pour déterminer les éventuelles mesures à prendre,

charge le Secrétaire général

de porter la présente Résolution à l'attention de l'OACI.