MOD	EUR/13A31/14

9.17A	m)	pour toute station terrienne spécifique par rapport à d'autres stations terriennes fonctionnant dans le sens de transmission opposé ou pour toute station terrienne mobile type par rapport à des stations terriennes spécifiques fonctionnant dans le sens de transmission opposé dans les bandes de fréquences attribuées, avec égalité des droits, aux services de radiocommunications spatiales dans les deux sens de transmission et pour lesquelles la zone de coordination de la station terrienne recouvre le territoire d'un autre pays ou lorsque la station terrienne est située dans la zone de coordination d'une autre station terrienne à l'exception de la coordination au titre du numéro 9.19;   (CMR-03)

Motifs:	Le numéro 9.17A permet la coordination entre stations terriennes fonctionnant dans des sens de transmission opposés. Toutefois, le numéro 9.17A est actuellement limité à des stations terriennes spécifiques. Pour la coordination des stations terriennes mobiles (Terre vers espace) vis-à-vis des stations terriennes (espace vers Terre) du service de la météorologie par satellite, il sera nécessaire de coordonner des stations terriennes mobiles types.

ARTICLE  21

Services de Terre et services spatiaux partageant des bandes
de fréquences au-dessus de 1 GHz

Section II  –  Limites de puissance applicables aux stations de Terre