MOD	EUR/13A31/20

CUADRO  9a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación
para una estación terrena transmisora en bandas compartidas
bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras

| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena transmisora | ... | Móvil por satélite | ... |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (GHz) |  | 1 670-1 675 |  |
| Designación del servicio espacial en el cual funciona la estación terrena receptora |  | Meteorología por satélite |  |
| Órbita 6 |  | No OSG | OSG |  |
| Modulación en la estación terrena receptora 1 |  | N | N |  |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena receptora | p0 (%) |  | 0,006 | 0,011 |  |
|  | n |  | 3 | 2 |  |
|  | p (%) |  | 0,002 | 0,0055 |  |
|  | NL (dB) |  | 0 | 0 |  |
|  | Ms (dB) |  | 2,8 | 0,9 |  |
|  | W (dB) |  | 0 | 0 |  |
| Parámetros de estación terrena receptora | Gm (dBi) 2 |  | 30 | 45 |  |
|  | Gr (dBi) 4 |  | 19 9 | 8 |  |
|  | (mín 5 |  | 5 | 3 |  |
|  | Te (K) 7 |  | 370 | 118 |  |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  | 106 | 4  103 |  |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) en B |  | –145 | –178 |  |

Motivos:	Modificaciones consecuentes a los rangos de frecuencia en los cuadros del Apéndice 7.