MOD	EUR/13A33/3

RESOLUCIÓN  221  (Rev.CMR-03)

Utilización de estaciones situadas en plataformas a gran altitud que proporcionan IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 
2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3, 
y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 03),

considerando

a)	que en el número 5.388 se identifican las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110- 2 200 MHz como destinadas para uso a nivel mundial por las IMT-2000, incluidas las bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz para el componente terrenal y para el componente satelital de las IMT-2000;

b)	que una estación situada en una plataforma a gran altitud (HAPS) se define en el número 1.66A como «Estación situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra»;

c)	que las estaciones HAPS pueden ofrecer un nuevo medio de proporcionar servicios IMT-2000 con la construcción de una red mínima puesto que son capaces de prestar servicio a una zona de haz extensa, junto con una cobertura densa;

d)	que la utilización de estaciones HAPS como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 es facultativa para las administraciones, y que esa utilización no deberá tener prioridad sobre otras utilizaciones del componente terrenal de las IMT-2000 terrenales;

e)	que, de conformidad con el número 5.388 y la Resolución 212 (Rev.CMR-97), las administraciones pueden utilizar las bandas identificadas para las IMT-2000, incluidas las bandas señaladas en la presente Resolución, para estaciones de otros servicios primarios a los cuales están atribuidas;

f)	que estas bandas están atribuidas a los servicios fijo y móvil a título coprimario;

g)	que de conformidad con el número 5.388A, las estaciones HAPS pueden utilizarse como estaciones de base del componente terrenal de las IMT-2000 en las bandas 1 885-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3 y 1 885-1 980 MHz y 2 110-2 160 MHz en la Región 2 la utilización por las aplicaciones IMT-2000 que empleen estaciones HAPS como estaciones de base no impide el uso de estas bandas a ninguna estación de los servicios con atribuciones en las mismas ni establece prioridad alguna en el Reglamento de Radiocomunicaciones;

h)	que el UIT-R ha estudiado la compartición y la coordinación entre HAPS y otras estaciones IMT-2000 y ha tenido en cuenta la compatibilidad de las IMT-2000 con ciertos servicios que disponen de atribuciones en bandas adyacentes, y ha aprobado la Recomendación UIT-R M.1456;

i)	que las interfaces radio de las HAPS IMT-2000 cumplen la Recomendación UIT-R 1457;

j)	que el UIT-R ha estudiado la compartición entre las HAPS y ciertos sistemas existentes, especialmente, PCS (sistema de comunicación personal), MMDS (sistema de distribución multipunto y multicanal) y sistemas del servicio fijo, que funcionan actualmente, en algunos países, en las bandas 1 885-2 025 MHz y 2 110- 2 200 MHz;

k)	que las HAPS han sido proyectadas para transmitir en la banda de 2 110-2 170 MHz, en las Regiones 1 y 3, y en la banda de 2 110-2 160 MHz, en la Región 2,

resuelve

1	que:

1.1	con el fin de proteger las estaciones móviles IMT-2000 que funcionen en países vecinos con relación a la interferencia cocanal, una estación HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000 no excederá de un valor provisional de densidad de flujo de potencia (dfp) cocanal de –117 dB(W/(m2 · MHz)) medido en la superficie terrestre y fuera de los límites de una administración, a menos que, en el momento de notificar la HAPS, se presente el acuerdo explícito de la administración afectada;

1.2	una estación HAPS, que funciona como estación de base IMT-2000, no debe transmitir fuera de la banda de frecuencias de 2 110-2 170 MHz en las Regiones 1 y 3, y 2 110-2 160 MHz, en la Región 2;

1.3	en la Región 2, para proteger las estaciones MMDS que funcionan en ciertos países vecinos dentro de la banda de 2 150-2 160 MHz, evitando las interferencias en el canal compartido, las estaciones HAPS, que funcionen como estaciones de base IMT-2000, no deben superar los valores siguientes de densidad de flujo de potencia (dfp) cocanal, medido en la superficie terrestre, fuera de las fronteras de la administración de un país, a menos que, en el momento de notificar la HAPS, se presente el acuerdo explícito de la administración afectada:

–	–127 dB(W/(m2 · MHz)), para los ángulos de llegada (() inferiores a 7° por encima del plano horizontal;

–	–127 + 0,666 (( – 7) dB(W/(m2 · MHz)), para el ángulo de llegada entre 7° y 22° por encima del plano horizontal; y

–	–117 dB(W/(m2 · MHz)) para los ángulos de llegada entre 22° y 90° por encima del plano horizontal; 1.4	una estación HAPS que funcione como estación de base para proporcionar las IMT-2000, con miras a proteger las estaciones fijas contra las interferencias, no sobrepasará un valor de dfp fuera de banda medido en la superficie terrestre en las bandas 2 025-2 110 MHz de:

–	(165 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia (() menores de 5 por encima del plano horizontal;

–	–165  1,75 (( – 5) dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 5 y 25 por encima del plano horizontal; y

–	–130 dB(W/(m2 · MHz)) para ángulos de incidencia entre 25 y 90 por encima del plano horizontal;

2	que todas las administraciones HAPS que funcionan de acuerdo con el número 5.388A, han de cumplir los límites indicados en esta Resolución, a partir del 1 de enero de 2002;

3	que las administraciones que deseen instalar estaciones HAPS en el componente terrenal de un sistema IMT-2000 deberán conformarse a lo siguiente:

3.1	con el fin de proteger las estaciones IMT-2000 que funcionan en países vecinos contra la interferencia cocanal, las HAPS que funcionan como estaciones de base IMT-2000 deberán utilizar antenas con el siguiente diagrama:

G(()  Gm – 3((/(b)2 	dBi	para	0(	( ( ( (1

G(()  Gm  LN	dBi	para	(1	( ( ( (2

G(()  X – 60 log (()	dBi	para	(2	( ( ( (3

G(()  LF	dBi		para	(3	( ( ( 90(

en el que:

G(() :	ganancia en el ángulo ( con relación a la dirección del haz principal (dBi)

Gm :	máxima ganancia en el lóbulo principal (dBi)

(b : 	mitad de la abertura angular a 3 dB en el plano considerado (3 dB por debajo de Gm) (grados)

LN : 	relación entre el nivel en el interior del lóbulo secundario más próximo al lóbulo principal y la ganancia de cresta nominal definida para el sistema, cuyo valor máximo es –25 dB

LF :	nivel de lóbulo lateral lejano, Gm – 73 dBi

(1  (b 	grados

(2  3,745 (b    	grados

X  Gm  LN + 60 log ((2)	dBi

(3 	grados

La abertura angular a 3 dB (2(b) se estima de nuevo por medio de:

((b)2  7 442/(100,1Gm)	grados2

donde Gm es la ganancia de abertura de cresta (dBi);

3.2	para proteger las estaciones terrenas móviles de la componente satelital de las IMT-2000 contra la interferencia, el nivel de dfp fuera de banda procedente de una estación HAPS que funciona como estación de base IMT-2000 no sobrepasará (165 dB(W/(m2 · 4 kHz)) en la superficie terrestre en las bandas 2 160-2 200 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz en las Regiones 1 y 3,

invita al UIT-R

a que desarrolle una Recomendación UIT-R, que proporcione instrucciones técnicas para facilitar las consultas con las administraciones de los países vecinos,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones

que examine las conclusiones a las que se haya llegado con arreglo al número 11.31, relativa a la conformidad de las estaciones HAPS que funcionan de acuerdo con el número 5.388A y se han notificadas a la Oficina después del 1 de enero de 2002.