MOD	EUR/13A35/1

5	Cette assignation ne doit être mise en service que si les limites indiquées dans l'Annexe 1 de cet Appendice ne sont pas dépassées, ou si l'accord des administrations identifiées dans le Tableau 2, dont les réseaux/faisceaux énumérés dans ce Tableau peuvent être affectés, a été obtenu relativement (voir également la Note du § 11.2):

a)	aux assignations figurant dans le Plan pour la Région 2 à la date du 12 mai 2000; ou

b)	aux assignations aux services de Terre qui sont inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable ou reçues par le Bureau avant le 12 mai 2000 aux fins d'inscription dans le Fichier de référence et qui font ultérieurement l'objet d'une conclusion favorable fondée sur le Plan tel qu'il existait à la date du 12 mai 2000; ou

c)	aux assignations du service fixe par satellite:

–	conformes au numéro 11.31; et

–	soient inscrites dans le Fichier de référence avant le 12 mai 2000 avec une conclusion favorable; ou

–	ayant été coordonnées en application des dispositions du numéro 9.7 (ou du numéro 1060) ou du § 7.2.1 de l'Article 7 avant le 12 mai 2000; ou

–	en cours de coordination conformément aux dispositions du numéro 9.7 (ou du numéro 1060) ou du § 7.2.1 de l'Article 7 avant le 31 juillet 2000 et pour lesquelles les données complètes visées à l'Appendice 4 (ou à l'Appendice 3, selon le cas) ont été reçues par le Bureau au titre des dispositions pertinentes de l'Article 9 (ou de l'Article 11, selon le cas):

–	les demandes reçues par le Bureau avant le 12 mai 2000 à 1700 (heure locale d'Istanbul) doivent être prises en compte pour les analyses des compatibilités qu'effectuera le Bureau après la CMR-2000 en appliquant les critères de puissance surfacique indiqués au Tableau 1; ou

–	les demandes reçues par le Bureau après le 12 mai 2000 à 1700 (heure locale d'Istanbul) mais avant le 31 juillet 2000 doivent être prises en compte en appliquant le critère de partage de –138 dB(W/(m2 · 27 MHz)) ou les critères de puissance surfacique du Tableau 1, en retenant la valeur la plus élevée.

6	Pour cette assignation, il ne doit pas être demandé de protection vis-à-vis du brouillage causé par des assignations à des réseaux/faisceaux identifiés dans le Tableau 3 qui étaient conformes au Plan pour la Région 2 à la date du 12 mai 2000 (voir également la Note du § 11.2).

7	Pour cette assignation, il ne doit pas être demandé de protection vis-à-vis du brouillage causé par des assignations du service fixe par satellite à des réseaux/faisceaux identifiés dans le Tableau 2 (voir également la Note du § 11.2) et:

a)	conformes au numéro 11.31; et

b)	soient inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable avant le 12 mai 2000; ou

c)	pour lesquelles les données complètes visées à l'Appendice 4 (ou à l'Appendice 3, selon le cas) au titre des dispositions pertinentes de l'Article 9 (ou du numéro 1060 ou du § 7.2.1 de l'Article 7, selon le cas) ont été reçues avant le 12 mai 2000, qui ont été mises en service avant le 12 mai 2000 et pour lesquelles les renseignements complets au titre du principe administratif de diligence due, conformément à l'Annexe 2 de la Résolution 49 (CMR-97), ont été reçus avant le 12 mai 2000;

8	Pour cette assignation, il ne doit pas être demandé de protection vis-à-vis des assignations des administrations qui concernent des services de Terre qui sont inscrites dans le Fichier de référence avec une conclusion favorable ou reçues par le Bureau avant le 12 mai 2000 ou qui ont été reçues avant le 12 mai 2000 en vue de leur inscription dans le Fichier de référence, et qui font ensuite l'objet d'une conclusion favorable sur la base du Plan tel qu'il existait à cette date (voir également la Note du § 11.2.

9	Faisceau provisoire. Ces assignations ont été incluses dans le Plan par la CMR-2000. Elles sont destinées à une utilisation exclusive par le Timor oriental.

TABLEAU 1

Critères utilisés dans la Note 5 c) pour l'identification des assignations/administrations affectées

| Symbole | Critère |
| --- | --- |
| c | Pour le service de radiodiffusion par satellite des Régions 1 et 3 ( service fixe par satellite de la Région 2: –160 dB(W/(m2 · 27 MHz)) 0 ( ( ( 0,054( –137,46 + 17,74 log ( dB(W/(m2 · 27 MHz)) 0,054( ( ( ( 3,67( –141,56 + 25 log ( dB(W/(m2 · 27 MHz)) 3,67( ( ( ( 11,54( –115 dB(W/(m2 · 27 MHz)) 11,54( ( ( Pour le service de radiodiffusion par satellite de la Région 1 ( service fixe par satellite de la Région 3: –160 dB(W/(m2 · 27 MHz)) 0 ( ( ( 0,054( –137,46 + 17,74 log ( dB(W/(m2 · 27 MHz)) 0,054( ( ( ( 3,67( –141,56 + 25 log ( dB(W/(m2 · 27 MHz)) 3,67( ( ( ( 24,12( 1 –107 dB(W/(m2 · 27 MHz)) 24,12( ( ( 1 où ( correspond à l'espacement angulaire géocentrique minimal compte tenu de la précision de maintien en position de la station spatiale brouilleuse du service de radiodiffusion par satellite et de la station spatiale brouillée du service fixe par satellite. |
| 1 1 Pour les besoins de l'analyse du Plan de la CMR-2000. |