MOD	EUR/13A37/22

22.5H		5)	Les limites indiquées aux numéros 22.5C, 22.5D et 22.5F s'appliquent aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 22 novembre 1997. Les limites indiquées dans le Tableau 22-1E et celles indiquées dans le Tableau 22-2 pour les bandes de fréquences 5 725-5 850 MHz (Région 1) et 5 850-6 725 MHz s'appliquent seulement aux systèmes à satellites non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau après le 5 juillet 2003. Les limites indiquées aux Tableaux 22-4A, 22-4A1, 22-4B et 22-4C ne s'appliquent pas aux systèmes à satellite non géostationnaires du service fixe par satellite pour lesquels les renseignements complets relatifs à la coordination ou à la notification, selon le cas, ont été reçus par le Bureau avant le 22 novembre 1997.     (CMR-03)

Motifs:	Conserver les droits des systèmes existants.