ADD	EUR/13A5/12

PROJET DE RÉSOLUTION [EUR/13A5-5 GHz] (CMR-03)

Caractéristiques de la sélection dynamique de fréquence (DFS) à mettre en oeuvre dans les stations du service mobile fonctionnant dans les 
bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz 
pour protéger le service de radiorepérage

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que cette Conférence a adopté une attribution primaire dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz au service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d'accès hertzien (WAS), y compris les réseaux locaux radioélectriques (RLAN);

b)	le besoin de protéger les systèmes existants et prévus du service de radiorepérage dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz;

c)	que les études ont montré que le partage entre ces services est possible uniquement avec l'application de techniques de réduction de brouillage comme la sélection dynamique de fréquence (DFS),

décide

que, dans le but d'offrir une protection appropriée aux systèmes du service de radiorepérage, les stations du service mobile fonctionnant dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doivent mettre en œuvre les mesures de réduction de brouillage contenues dans l'Annexe 1 de la Recommandation UIT-R M.[8/152+Corr.1],

invite l'UIT-R

à conduire, d'urgence, et en tenant compte de l'expérience pratique, des études supplémentaires sur la pertinence des caractéristiques du DFS auxquelles se réfère le décide.