ADD	EUR/13A8/9

5.XX1	Para evitar interferencias inaceptables a los servicios de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) en la banda de 31,3-31,5 GHz, hay que limitar la potencia de las emisiones no deseadas suministrada a la antena de cualquier estación del servicio fijo en la banda de 31,0-31,3 GHz a –38 dBW, con anchura de banda de referencia de 100 MHz dentro de la banda de 31,3-31,5 GHz (véase también el número 5.543A).

Motivos:	Esta nota al píe está relacionada con la nota 5.543A cuya modificación se propone en EUR/13A13/3.