ADD	ASP/25/116

proyecto de resolución [amss] (cmr-2003)

Utilización del servicio móvil aeronáutico por satélite
(Tierra-espacio) en la banda 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que la banda 14-14,5 GHz estaba atribuida al servicio móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) a título secundario antes de la CMR-97;

b)	que los servicios fijo por satélite (Tierra-espacio), de radionavegación, fijo y móvil, a los que también está atribuida la banda 14-14,5 GHz deben protegerse, tal como exigen las categorías de su atribución;

c)	que existe una demanda de utilización a bordo de las aeronaves de capacidades del servicio móvil aeronáutico por satélite a fin de proporcionar funciones de comunicación y de transmisión de datos bidireccionales;

d)	que los estudios efectuados por el UIT-R que han dado lugar a la Recomendación UIT-R M.[AMSS] indican que la utilización de la banda por el SMAS es factible;

e)	que esta Conferencia ha ensanchado la atribución en la banda 14-14,5 GHz para incluir el servicio móvil aeronáutico por satélite,

reconociendo

que los actuales procedimientos de notificación de la clase de estación y de la categoría de atribución de la estación terrena de aeronave (AES) del SMAS han de adaptarse a los de la asignación del servicio fijo por satélite (SFS) con los que se explota o se prevé explotar dicha AES,

resuelve

1	que para utilizar un transpondedor del SFS con categoría primaria como transpondedor del SMAS con categoría secundaria, junto con una AES a bordo de una aeronave con categoría secundaria en la banda de frecuencias 14-14,5 GHz;

1.1	se modifique la clase de estación y la categoría de atribución de dicha asignación del SFS, pasando de SFS a SMAS y de primaria a secundaria, respectivamente, en relación con su utilización para adaptar el SMAS a la clase de estación y la categoría de la atribución del transpondedor del SFS y la AES, entre sí;

1.2	tras la primera modificación por una administración responsable de un sistema de SMAS, las características de la asignación del SFS a las que se hace referencia en el punto 1.1 del resuelve, se publiquen en una IFIC de la BR junto con las características de la AES a las que se refiere el mismo punto del resuelve;

2	que las características de toda estación terrena del SMAS publicadas conforme al punto 1.2 del resuelve se mantengan dentro de la envolvente de las características de las estaciones terrenas publicadas por la Oficina de Radiocomunicaciones en la Sección Especial pertinente al sistema específico del SFS o de red típica;

3	que en el caso de no cumplirse las condiciones indicadas en el punto 2 del resuelve, se apliquen los procedimientos pertinentes de los Artículos 9 y 11 del RR, junto con sus Reglas de Procedimiento asociadas,

resuelve además

que en la actuación a la que se refieren los puntos 1, 1.1, 1.2 y 2 del resuelve mantengan la categoría y los derechos atribuidos previamente a la asignación del SFS (en relación con su categoría de atribución, clase de estación y acuerdo de coordinación obtenido según las disposiciones aplicables del RR), si se respetan plenamente los acuerdos de coordinación, y con los términos y condiciones correspondientes.

Motivos:	Esto permitirá la adaptación de la clase de estación y la categoría de servicio de la AES a la de la estación espacial del SFS, facilitando con ello la notificación y la tramitación de la AES en la UIT.