ADD	ASP/25/141

Sección VI ( Protección de los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica contra las emisiones combinadas de las estaciones espaciales de los sistemas del servicio de radionavegación por satélite en la banda 1 164-1 215 MHz

21.18	§7	Las administraciones que explotan o prevén explotar sistemas o redes del servicio de radionavegación por satélite en la banda de frecuencias 1 164-1 215 MHz, sobre las que se haya recibido en la Oficina información de coordinación o notificación, según el caso, después del 2 de junio de 2000, adoptarán todas las medidas necesarias, de conformidad con el resuelve 2 de Resolución [RNSS 1.2.1-4] (CMR-03), para asegurar que la interferencia combinada real causada a los sistemas del servicio de radionavegación aeronáutica por dichos sistemas o redes del SRNS que funcionan en la misma frecuencia de estas bandas no rebasa el nivel de densidad de flujo de potencia equivalente indicado en el resuelve 1 de la Resolución [RNSS 1.2.1-4] (CMR-03).

Motivos:	El Artículo 21 del RR trata de la compartición entre servicios terrenales y espaciales en las bandas de frecuencias por encima de 1 GHz. La colocación de esta disposición en una nueva Sección VI del Artículo 21 introduce en el RR los elementos críticos de la Resolución [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03) que impone la obligación colectiva de las administraciones que explotan sistemas del SRNS en la banda 1 164-1 215 MHz de asegurar que no se rebasan los criterios de protección combinada del resuelve 1 de la Resolución [RNSS 1.2.1-1] (CMR-03), así como la necesidad de reducir las emisiones si las administraciones que explotan sistemas del NSRA identifican niveles de emisión excesivos.