NOC	ASP/25/151

15,63-18,6 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 RADIODIFFUSION PAR SATELLITE Radiolocalisation | 17,3-17,7 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.516 Radiolocalisation |
| 5.514 | 5.514 5.515 5.517 | 5.514 |

Motifs:	En ce qui concerne le point 1.18 de l'ordre du jour, l'exploitation actuelle et future des liaisons de connexion du SRS en Région 3, dans cette bande, devrait être protégée vis-à-vis des brouillages inacceptables que pourraient causer les systèmes du service fixe en Région 1. Par ailleurs, un examen de l'utilisation actuelle et des plans futurs en ce qui concerne le SF en Région 1 a montré que l'utilisation de cette bande par le SF présent