MOD	ASP/25/159

5.502	En la banda 13,75-14 GHz una estación terrena de una red del servicio fijo por satélite geoestacionario tendrá un diámetro de antena mínimo de 1,2 m y una estación terrena de un sistema del servicio fijo por satélite no geoestacionario tendrá un diámetro de antena mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación no deberá rebasar el valor de 59 dBW para una elevación superior a 2º y 65 dBW para una elevación inferior. Una administración que prevea utilizar estaciones terrenas del servicio fijo por satélite con un diámetro de antena menor de 4,5 m en una red geoestacionaria en esta banda, garantizará que el valor individual de la densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación terrena que funcione en su territorio no excederá de: