ADD	ASP/25/179

PROYECTO DE rEsolución [esv-apt] (cmr-03)

Disposiciones para permitir que las estaciones terrenas a bordo de barcos funcionen en las redes del servicio fijo por satélite en las 
bandas para enlaces ascendentes 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	que existe una demanda de servicios mundiales de comunicaciones por satélite en banda ancha a bordo de barcos;

b)	que se dispone de la tecnología que permitiría a las estaciones terrenas a bordo de barcos (ETB) utilizar redes del servicio fijo por satélite (SFS) que funcionan en las bandas para enlaces ascendentes 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

c)	que las ETB pueden ocasionar interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz;

d)	que, en lo que se refiere a las bandas consideradas en la presente Resolución, la cobertura mundial sólo está disponible en la banda 5 925-6 425 MHz y que sólo hay un número limitado de sistemas geoestacionarios del SFS que tienen tal cobertura mundial;

e)	que, sin contar con disposiciones reglamentarias especiales al respecto, las ETB podrían originar una elevada carga de coordinación a algunas administraciones, especialmente a las de los países en desarrollo;

f)	que para garantizar la protección y el futuro crecimiento de otros servicios, las ETB deberán funcionar con arreglo a ciertas limitaciones técnicas y de funcionamiento necesarias;

g)	que, basándose en las hipótesis técnicas convenidas, se han calculado distancias mínimas desde el punto de referencia1 en los estudios del UIT-R, más allá de las cuales una ETB no causará interferencia inaceptable a otros servicios en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz,

observando

que los procedimientos reglamentarios del Artículo 9 se aplican a las ETB que funcionan en puntos fijos especificados,

resuelve

que las ETB que transmiten en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz deberán funcionar de acuerdo con las disposiciones reglamentarias y operacionales del Anexo 1 y las restricciones técnicas del Anexo 2 de la presente Resolución,

alienta a las administraciones concernidas

a que cooperen con las administraciones que conceden licencias para las ETB en el proceso de concertación del acuerdo mencionado en estas disposiciones,

encarga al Secretario General

que señale la presente Resolución al Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI).

anexo 1 al proyecto de resolución [esv-apt] (cmr-03)

Disposiciones reglamentarias y de explotación para las ETB que transmiten en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14,0-14,5 GHz

1	La administración que emite licencias de radiocomunicaciones para la utilización de ETB en estas bandas (administración otorgante) velará por que dichas estaciones cumplan las disposiciones de este adjunto y por ello no puedan causar interferencia inaceptable a los servicios de otras administraciones.

2	Los proveedores del servicio de ETB se ajustarán a las limitaciones técnicas indicadas en el Anexo 2 y, cuando funcionen dentro de las distancias mínimas identificadas en el punto 4 infra, con las limitaciones aprobadas por la administración otorgante y las posibles administraciones afectadas.

3	En las bandas de enlace descendente asociadas, 3 400-4 200 MHz y 10,7-12,75 GHz, las ETB en movimiento no reclamarán protección contra las transmisiones de los servicios terrenales que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

4	La distancia mínima desde el punto de referencia2 más allá de la cual las ETB pueden funcionar sin acuerdo previo de cualquier administración es de 300 km en la banda 5 925-6 425 MHz y de 125 km en la banda 14,0-14,5 GHz. Todas las transmisiones de ETB dentro de las distancias mínimas se harán con el acuerdo previo de las posibles administraciones afectadas.

5	Las administraciones que puedan resultar afectadas a las que hace referencia el punto 4 son las de los países en cuyos territorios se han atribuido bandas a los servicios fijos o móviles de conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Reglamento de Radiocomunicaciones:

| Bandas de frecuencias | Administraciones que pueden resultar afectadas |
| --- | --- |
| 5 925-6 425 MHz | Las tres Regiones |
| 14,0-14,25 GHz | Los países señalados en el número 5.505 |
| 14,25-14,3 GHz | Los países señalados en los números 5.505, 5.508 y 5.509 |
| 14,3-14,4 GHz | Regiones 1 y 3 |
| 14,4-14,5 GHz | Las tres Regiones |

6	Se alentará a las administraciones a que, al aplicar la distancia mínima señalada en el punto 4, excluyan las partes de su territorio, por ejemplo pequeñas islas distantes, en que no estén funcionando ni estén previstos servicios terrenales en las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz.

7	El sistema de la ETB deberá incluir, obligatoriamente, medios de identificación y mecanismos para terminar las transmisiones, cada vez que las estaciones funcionen fuera de los límites geográficos (véase el punto 4) o de explotación autorizados.

8	La terminación de las transmisiones a las que se refiere el punto 7 será efectuada de tal modo que los mecanismos correspondientes no puedan ser puenteados a bordo del barco, salvo en los casos previstos en las disposiciones del número 4.9.

9	Las ETB estarán equipadas a fin de permitir que la administración otorgante de licencias, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 18, compruebe el funcionamiento de la estación terrena y determine el cese de la transmisión ETB de inmediato, a petición de una administración cuyos servicios puedan ser afectados.

10	Cuando la ETB que funcione más allá de las aguas territoriales, pero dentro de la distancia mínima (mencionada en el punto 4), no cumpla las condiciones de la posible administración afectada en virtud de los puntos 2 y 4, esa administración puede:

–	solicitar a la ETB que cumpla esos términos o cese de funcionar inmediatamente; o bien

–	pedir a la administración otorgante de licencias que exija ese cumplimiento o el cese inmediato del funcionamiento.

anexo 2 al proyecto de resolución [esv-apt] (cmr-03)

Limitaciones técnicas aplicables a las ETB que transmiten en las
bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz

|  | 5 925-6 425 MHz | 14-14,5 GHz |
| --- | --- | --- |
| Diámetro mínimo de la antena de ETB | 2,4 m | 1,2 m |
| Precisión de seguimiento de la antena de la ETB | máxima de (0,2( de cresta | máxima de (0,2( de cresta |
| Máxima densidad espectral de p.i.r.e. de la ETB en dirección del horizonte | 17 dB(W/MHz) | 12,5 dB(W/MHz) |
| p.i.r.e. total de las ETB por barco en dirección del horizonte | 20,8 dBw | 16,3 dBw |

Límites fuera del eje

En las estaciones terrenas a bordo de barcos que funcionan en la banda 5 925-6 425 MHz, para cualquier ángulo (, especificado a continuación, con respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la máxima p.i.r.e. en cualquier dirección dentro de (3º de la OSG no deberá rebasar los siguientes valores:

5 925-6 425 MHz

| Ángulo con respecto al eje | Máxima p.i.r.e. por cada banda de 4 kHz |
| --- | --- |
| 2,5º ( ( ( 7º | (32 – 25 log () dB(W/4 kHz) |
| 7º < ( ( 9,2º | 11 dB(W/4 kHz) |
| 9,2º < ( ( 48º | (35 – 25 log () dB(W/4 kHz) |
| 48º < ( < 180º | –7 dB(W/4 kHz) |

En las estaciones terrenas a bordo de barcos que funcionan en la banda 14,0-14,5 GHz, para cualquier ángulo (, especificado más adelante, con respecto al eje del lóbulo principal de una antena de estación terrena, la máxima p.i.r.e. en cualquier dirección dentro de (3º de la OSG no deberá rebasar los siguientes valores:

14,0-14,5 MHz

| Ángulo con respecto al eje | Máxima p.i.r.e. por cada banda de 40 kHz |
| --- | --- |
| 2º ( ( ( 7º | 33 – 25 log ( dBW |
| 7º < ( ( 9,2º | 12 dBW |
| 9,2º < ( ( 48º | 36 – 25 log ( dBW |
| ( > 48º | –6 dBW |

Los acuerdos de coordinación entre redes del servicio fijo por satélite con arreglo al Artículo 9 pueden dar lugar a niveles de p.i.r.e. fuera del eje inferiores.

Motivos:	La APT apoya la protección de los actuales servicios de radiocomunicaciones y la elaboración de disposiciones sobre la forma de llegar a acuerdos con los operadores de sistemas de ETB, destinadas a las administraciones que explotan sistemas en los actuales servicios de radiocomunicaciones. Igualmente, apoya la idea de ofrecer a las administraciones los medios necesarios para explotar las ETB en las bandas especificadas. Los parámetros que aparecen en el Anexo 2 son coherentes con la Recomendación elaborada por la Comisión de Estudio 4 del UIT-R relativa a las características de las ETB. Los límites sobre comportamiento de la p.i.r.e. fuera del eje de las ETB que funcionan en las redes del SFS también son coherentes con los de las estaciones terrenas que ya están siendo explotadas en estas redes y en estas bandas, y son necesarios para asegurar una utilización eficaz de la OSG.

La APT generalmente apoya el Ejemplo de Resolución [ESV 4.4-1] del Anexo 4.4.2 del Informe de la RPC, salvo la limitación relativa a la «anchura de banda máxima ocupada por barco». Basándose en los estudios indicados en el proyecto de Recomendación UIT-R SF.[ESV-A] (Doc. 4/95-9/154), la APT estima que la citada limitación de «anchura de banda máxima ocupada por barco» impondrá excesivas restricciones al funcionamiento de las ETB.

# Footnotes

1 	El punto de referencia puede basarse en cualquier método indicado en los Artículos pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre las leyes del mar de 10 de diciembre de 1982, según lo exijan los Estados costeros.

2 	El punto de referencia puede basarse en cualquier método indicado en los Artículos pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre las leyes del mar de 10 de diciembre de 1982, según lo exijan los Estados costeros.