MOD	ASP/25/181

d)	en cuanto a su conformidad con el Plan regional apropiado o la Lista de las Regiones 1 y 3, aunque tenga características que difieran de las que figuran en el Plan regional apropiado o en la Lista de las Regiones 1 y 3 en relación con uno o más de los siguientes aspectos:

–	utilización de una p.i.r.e. reducida,

–	utilización de una zona de cobertura reducida situada totalmente dentro de la zona de cobertura que aparece en el Plan regional apropiado o en la Lista de las Regiones 1 y 3,

–	utilización de otras señales moduladoras de acuerdo con lo dispuesto en el § 3.1.3 del Anexo 5,

–	utilización de la asignación para transmisiones del servicio fijo por satélite de conformidad con el número 5.492,

–	en el caso de la Región 2, utilización de una posición orbital de acuerdo con las condiciones especificadas en el § B del Anexo 7,

(	en el caso de la notificación de asignaciones del Plan, utilización de una p.i.r.e. que produce una dfp que rebasa el límite de –103,6 dB(W/(m2 ( 27 MHz)) indicado en la Sección 1 del Anexo 1 al Apéndice 30 en el territorio de la administración notificante, a condición de que la dfp en todos los puntos de prueba de las asignaciones notificadas sea igual o inferior a la de las asignaciones del Plan asociado; o

...

Motivos:	Es necesario aclarar que cuando las administraciones están utilizando redes de satélite de conformidad con el Artículo 5, el límite de densidad de flujo de potencia puede ser rebasado en el territorio de la administración notificante, mientras no se rebase la densidad de flujo de potencia de las asignaciones del Plan originales en cada punto de prueba de dicha asignación.