MOD	ASP/25/225

CUADRO  8a

Parámetros requeridos para determinar la distancia de coordinación para una estación terrena
transmisora en bandas compartidas bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras

| Designación del servicio de radiocomunicación espacial receptor | ... | Móvil por satélite, móvil terrestre por satélite, móvil marítimo por satélite |
| --- | --- | --- |
| Bandas de frecuencias (MHz) |  | 1 520-1 530 1 555-1 559 2 160-2 200 1 |
| Designación del servicio terrenal transmisor |  | Fijo, móvil |
| Método que se ha de utilizar |  | § 1.4.6 |
| Modulación en la estación terrena 2 |  | N |
| Parámetros y criterios de interferencia de estación terrena | p0 (%) |  |  | 10 |
|  | n |  |  | 1 |
|  | p (%) |  |  | 10 |
|  | NL (dB) |  |  | 0 |
|  | Ms (dB) |  |  | 1 |
|  | W (dB) |  |  | 0 |
| Parámetros de estación terrenal | E (dBW) in B 3 | A |  | 37 4 |
|  |  | N |  | 37 |
|  | Pt (dBW) in B | A |  | 0 |
|  |  | N |  | 0 |
|  | Gx (dBi) |  |  | 37 |
| Anchura de banda de referencia | B (Hz) |  |  | 4  103 |
| Potencia de interferencia admisible | Pr( p) (dBW) in B |  |  | –176 |
| 1 En la banda 2 160-2 200 MHz se han usado los parámetros de estación terrenal de sistemas de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa. Si una administración estima que en esta banda hay que considerar los sistemas transhorizonte, se pueden utilizar los parámetros asociados con la banda de frecuencias 2 500-2 690 MHz para determinar la zona de coordinación. 2 A: modulación analógica; N: modulación digital. 3 E se define como la potencia radiada isótropa equivalente de la estación terrena interferente en la anchura de banda de referencia. 4 Este valor se reduce del valor nominal de 50 dBW para determinar la zona de coordinación, reconociendo la baja probabilidad de que emisiones de alta potencia caigan totalmente dentro de la anchura de banda relativamente pequeña de la estación terrena. 5 Los parámetros del servicio fijo proporcionados en la columna para 163-167 MHz y 272-273 MHz sólo son aplicables a la banda 163-167 MHz |

Motivos:	Para que el Cuadro 8A esté alineado con la propuesta ASP/25/218A.