MOD	ASP/25/247

5.551AA	Al abordar las condiciones de compartición con el servicio fijo en las bandas 37,5-40 GHz y 40,5-42,5 GHz, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra procedente de todo satélite del servicio fijo por satélite debe estar en los niveles necesarios para cumplir los objetivos de disponibilidad y calidad del enlace del servicio fijo por satélite, de las aplicaciones en cuestión. En cualquier caso, los niveles no rebasarán los límites aplicables de la densidad de flujo de potencia del Cuadro 21-4.      (CMR-03)

Motivos:	Los miembros de la APT consideran que los actuales niveles de dfp indicados en el Cuadro 21-4 del Artículo 21 son adecuados y la nota propuesta atendería el interés y las necesidades de algunas administraciones en cuanto a la protección de los enlaces fijos con acceso inalámbrico de banda ancha (BWA) más sensibles frente a emisiones del SFS.