ADD	ASP/25/45

5.WAS1	La utilización de la banda 5 150-5 250 MHz por el servicio móvil está limitada a las aplicaciones que se describen en la Recomendación UIT-R M.1450 para los sistemas de acceso inalámbrico (WAS), incluyendo las RLAN, que se explotarán conforme a las condiciones indicadas a continuación (véase también la Resolución [RLAN 2.3-1] (CMR-03)):

(	el despliegue de sistemas WAS, incluidas las RLAN, se limitará a la utilización en interiores únicamente;

(	la densidad de la p.i.r.e. máxima de toda estación WAS, incluidas las estaciones RLAN, no excederá de (20 dBW en cualquier banda de 1 MHz (o lo que es equivalente (44 dBW en cualquier banda de 4 kHz).

En la banda 5 150-5 250 MHz las estaciones del servicio móvil no reclamarán protección contra las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite. Las disposiciones del número 5.43A no se aplican a la atribución al servicio móvil en la banda 5 150-5 250 MHz.

NOTA - Las propuestas ASP/25/45 y ASP/25/35 son idénticas.

Motivos:	Para proteger los enlaces de conexión (Tierra-espacio) del SMS no OSG deben aplicarse a los WAS, incluyendo las RLAN, las restricciones técnicas y operativas mencionadas.