ADD	ASP/25/82

5.CCC	La densidad de flujo de potencia producida por cualquier estación espacial geoestacionaria en el SMS (espacio-Tierra) que funciona en la banda 1 525-1 559 MHz, del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 1559-1610 MHz o del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 1 613,8-1 626,5 MHz no excederá en una estación de radioastronomía (dependiendo del tipo de observaciones efectuadas) de:

–	–194 dB(W/m2) en cualquier porción de 20 kHz (para observaciones de líneas espectrales) en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz; o

–	–166 dB(W/m2) en cualquier porción de 20 kHz (para observaciones de VLBI) en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz.

Estos valores se aplicarán a la estación espacial para la cual la información de publicación anticipada (API) haya sido recibida después del fin de la CMR-03, con respecto a cualquier estación de radioastronomía que haya sido notificada a la UIT antes de la recepción de la API de la estación espacial. Para otras estaciones de radioastronomía, notificadas después, se puede buscar un acuerdo de las administraciones que autorizan la estación espacial.

Motivos:	El resultado de los estudios del UIT-R es que en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por las estaciones espaciales del SMS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 525-1 559 MHz, del servicio de radionavegación por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 559-1 610 MHz o del SMS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 613,8-1 626,5 MHz pueden cumplir los criterios de protección para las observaciones radioastronómicas en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz para las observaciones del continuum, VLBI y líneas espectrales. Según lo aceptado generalmente en el UIT-R, las estaciones de radioastronomía notificadas a la BR antes de la API de la estación espacial tienen que ser protegidas, y para las estaciones del servicio de radioastronomía notificadas después de la API de la estación espacial hay que buscar un acuerdo si se desea que sean protegidas.