MOD	ASP/25/84

1 610-1 660 MHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 1 613,8-1 626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil por satélite (espacio-Tierra) ADD 5.CCC | 1 613,8-1 626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA RADIODETERMINACIÓN POR SATÉLITE (Tierra-espacio) Móvil por satélite (espacio-Tierra) ADD 5.CCC | 1 613,8-1 626,5 MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 5.351A RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA Móvil por satélite (espacio-Tierra) ADD 5.CCC Radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio) |
| 5.341 5.355 5.359 5.363 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.372 |

Motivos:	El resultado de los estudios del UIT-R es que en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz atribuida al SRA a título primario, las emisiones no deseadas producidas por estaciones espaciales del SMS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 525-1 559 MHz, del SRNS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 559-1 610 MHz o del SMS (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 1 613,8-1 626,5 MHz pueden cumplir los criterios de protección para las observaciones radioastronómicas en la banda 1 610,6-1 613,8 MHz para las observaciones del continuum, VLBI y líneas espectrales.