ADD	ARB/27A22/1

21.XX	Dans la bande 13,75-14 GHz, le niveau de p.i.r.e. émise par une station terrienne d'un réseau OSG du SFS ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

|  | Ecart angulaire par rapport à l'axe principal | p.i.r.e. maximale dans une bande quelconque de 1 MHz |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2   7 7   9,2 9,2  48   | 43 – 25 log  dBW 22 dBW 46 – 25 log  dBW 4 dBW |  |

Ces limites ne s'appliquent pas aux stations terriennes du SFS mises en service avant la CMR-03.

Motifs:	Modifications nécessaires pour limiter la p.i.r.e. hors axe.