MOD	ARB/27A31/2

470-890 MHz

| Atribución a los servicios |
| --- |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 470-790 RADIODIFUSIÓN 5.149 5.291A 5.294 5.296 5.300 5.302 5.304 5.306 5.311 ADD 5.311bis 5.312 790-862 FIJO RADIODIFUSIÓN 5.312 5.314 5.315 5.316 5.319 5.321 | 470-512 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.292 5.293 512-608 RADIODIFUSIÓN 5.297 608-614 RADIOASTRONOMÍA Móvil por satélite salvo móvil aeronáutico por satélite (Tierra-espacio) 614-806 RADIODIFUSIÓN Fijo Móvil 5.293 5.309 5.311 806-890 FIJO MÓVIL 5.317A RADIODIFUSIÓN | 470-585 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN 5.291 5.298 585-610 FIJO MÓVIL RADIODIFUSIÓN RADIONAVEGACIÓN 5.149 5.305 5.306 5.307 610-890 FIJO MÓVIL 5.317A RADIODIFUSIÓN |
| 862-890 FIJO MÓVIL salvo móvil aeronáutico 5.317A RADIODIFUSIÓN 5.322 |  |  |
| 5.319 5.323 | 5.317 5.318 | 5.149 5.305 5.306 5.307 5.311 ADD 5.311bis 5.320 |

## 2.2	Opción 2

Si la CMR-03 permite la utilización de los sistemas HEO del SRS conforme a la nota 5.311 (en oposición a las opiniones de las Administraciones de los Estados Árabes), dichas Administraciones de los Estados Árabes proponen que al dar las directrices que solicita la BR en cuanto a la forma de tratar las notificaciones de sistemas HEO en esta banda, la CMR-03 adopte una definición clara de los sistemas HEO, así como la Resolución [UHF-TV] y que modifique el número 5.311 de la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones, teniendo en cuenta:

•	el apoyo a las notificaciones actuales sobre la base de límites provisionales, sujeto a un reexamen de las conclusiones de la Oficina de Radiocomunicaciones basado en los resultados de los estudios futuros de compartición;

•	el establecimiento de tratamientos separados para la tramitación de los sistemas OSG, no OSG y HEO, teniendo en cuenta la repercusión de los sistemas no OSG y HEO en el servicio terrenal que es muy diferente de la que producen los sistemas OSG;

•	la suspensión de los exámenes de nuevas notificaciones (posterior a la CMR-03) hasta que los estudios de compartición solicitados puedan producir criterios de compartición más precisos, incluyendo límites adecuados de la dfp, que habrán de considerarse en la CMR-07;

•	la incorporación de una máscara de la dfp provisional normalizada (anchura de banda de 1 MHz) en la Resolución [UHF-TV] para corregir la ambigüedad del actual límite de la dfp del número 5.311 y la actual máscara ambigua e incompleta de la Recomendación 705;

•	la modificación del número 5.311 de la edición 2001, a fin de posibilitar la implementación de la nueva Resolución [UHF-TV] y eliminar el límite de la dfp en la actual versión del número 5.311, que se incorpora actualmente en la máscara de la dfp de la nueva Resolución [UHF-TV].

A partir de estas medidas, las Administraciones de los Estados Árabes han formulado una propuesta en el marco del punto 7.2 del orden del día, de forma que los estudios del UIT-R que solicita la nueva Resolución [UHF-TV] puedan revisarse para adoptar las medidas adecuadas en la CMR-07. Una vez concluidos dichos estudios, podría suprimirse la Recomendación 705.

Debe señalarse que esta máscara se inspira en la máscara normalizada de la Recomendación 705 (recomienda 1) con una anchura de banda de referencia de 24 MHz. Esta anchura de banda se escogió sobre la base de las actuales notificaciones de sistemas MF-TV en la banda 620-790 MHz.