| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 33 au Document 27-F |
|  |  |  | 16 avril 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |
|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| Propositions communes des Etats arabes |
| proposition pour les travaux de la conférence |
| point 1.39 de l'ordre du jour |

1.39	examiner les besoins de spectre, dans les bandes attribuées au SFS au-dessous de 17 GHz, pour la télémesure, la poursuite et la télécommande des réseaux du SFS ayant des liaisons de service fonctionnant dans les bandes supérieures à 17 GHz

# 1	Introduction

Conformément au numéro 1.23 du Règlement des radiocommunications, les fonctions de télémesure, de poursuite et de télécommande (TT&C) sont normalement assurées dans le service d'exploitation spatiale ou au sein du service dans lequel fonctionne la station spatiale. Conformément à la Règle de procédure associée à cette disposition, la bande de fréquences utilisée pour des fonctions de TT&C n'est pas nécessairement identique à celle du service dans lequel fonctionne la charge utile du satellite de télécommunication: toute bande de fréquences attribuée au SFS peut être utilisée pour les fonctions de TT&C des réseaux du SFS.

Pour satisfaire à leur exigences opérationnelles spécifiques, les porteuses de TT&C peuvent devoir être exploitées dans des bandes attribuées au SFS en dessous de 17 GHz. Comme expliqué ci-dessus, il n'y a aucune entrave réglementaire à procéder ainsi. De plus, les études de l'UIT-R ont montré que la souplesse actuelle dont on dispose pour satisfaire les besoins de spectre pour les porteuses de TT&C des systèmes du SFS fonctionnant au-dessus de 17 GHz devrait permettre de satisfaire les besoins de ces systèmes dans un avenir prévisible.

Compte tenu de l'environnement réglementaire actuel, les liaisons de TT&C des réseaux du SFS peuvent être mises en oeuvre dans n'importe quelle bande du SFS et jusqu'à présent, on a donc pu satisfaire les besoins de spectre des liaisons de TT&C dans les bandes des 6/4 GHz, 14/10-11 GHz et dans les bandes de fréquences plus élevées. Toutefois, les besoins futurs de spectre des liaisons de TT&C pour les satellites fonctionnant au-dessus de 17 GHz risquent d'imposer des contraintes excessives aux bandes au-dessous de 17 GHz si les porteuses de TT&C ne sont pas exploitées dans les bandes attribuées aux liaisons de service.

# 2	Proposition

NOC	ARB/27A33/1

Compte tenu des études de l'UIT et des conclusions de la RPC concernant le point 1.39 de l'ordre du jour, les Administrations des Etats arabes n'appuient aucune nouvelle attribution aux fonctions de TT&C. Aucune nouvelle disposition réglementaire ou de procédure ne sera nécessaire pour satisfaire aux besoins de spectre liés aux fonctions de TT&C au-dessous de 17 GHz des systèmes du SFS ayant des liaisons de service fonctionnant dans les bandes au-dessus de 17 GHz

_____________