| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
|  | CMR-03 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Addendum 36 au Document 27-F |
|  |  |  | 14 mai 2003 |
|  |  |  | Original: anglais |
| GENÈVE, 9 JUIN – 4 JUILLET 2003 |  |
|  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| Propositions communes des Etats arabes |
| propositions pour les travaux de la conférence |
| point 1.11 de l'ordre du jour |

1.11	envisager l'extension possible de l'attribution au SMS à titre secondaire (Terre vers espace) dans la bande 14-14,5 GHz, afin de permettre l'exploitation du service mobile aéronautique par satellite, comme indiqué dans la Résolution 216 (Rév.CMR-2000)

# 1	Introduction

Aux termes du décide de la Résolution 216 (CMR-2000), l'UIT-R est invité à mener des études en vue d'étendre si possible aux applications aéronautiques l'attribution secondaire au service mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite dans la bande 14-14,5 GHz.

Les Administrations des Etats arabes ont noté que selon des conclusions d'études, les limites techniques applicables au SMAS protégeront d'autres services primaires. Les études de l'UIT n'ont pas porté toutefois sur le statut réglementaire du SMAS bénéficiant d'une attribution à titre secondaire et utilisant des répéteurs d'un service primaire.

Les Administrations des Etats arabes estiment que si la question de l'utilisation d'une station de la catégorie secondaire fonctionnant avec une station spatiale d'un service primaire n'est pas traitée convenablement dans les Articles 5, 9 et 11, elles ne seront pas favorables à une attribution quelconque à un service secondaire de ce type dans l'Article 5 du Règlement des radiocommunications.

# 2	Propositions

## 2.1	Modifications du numéro 5.28

article  5

Section II  –  Catégories de services et d'attributions

MOD	ARB/27A36/1

5.28		3)	Les stations d'un service secondaire:1

ADD	ARB/27A36/2

_______________

1	Il s'agit également des stations d'un service secondaire fonctionnant avec une station d'un service primaire, pour lesquelles les dispositions des numéros 5.29, 5.30 et 5.31 s'appliquent.

Motifs:	Les Administrations des Etats arabes estiment qu'il est essentiel de modifier le numéro 5.28 du Règlement des radiocommunications pour couvrir le cas de stations d'un service secondaire fonctionnant avec une station d'un service primaire.

### 2.1.1	Protection du service fixe par satellite

Pour protéger les services bénéficiant d'une attribution à titre primaire, un renvoi et une Résolution doivent être ajoutés au Règlement des radiocommunications. Ce renvoi vise à autoriser l'utilisation d'une station de la catégorie secondaire avec une station spatiale exploitée par un service primaire. L'objet de la Résolution est de réglementer l'utilisation d'une station de la catégorie secondaire fonctionnant avec une station spatiale exploitée par un service bénéficiant d'une attribution à titre primaire.

MOD	ARB/27A36/3

11,7-14,25 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14-14,25 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.505 ADD 5.LLL |

MOD	ARB/27A36/4

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |
| --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 14,25-14,3 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 RADIONAVIGATION 5.504 Mobile par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale 5.505 5.508 5.509 ADD 5.LLL |
| 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) Radionavigation par satellite ADD 5.LLL | 14,3-14,4 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 Mobile par satellite (Terre vers espace) Radionavigation par satellite ADD 5.LLL | 14,3-14,4 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) Radionavigation par satellite ADD 5.LLL |
| 14,4-14,47 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) Recherche spatiale (espace vers Terre) ADD 5.LLL |
| 14,47-14,5 FIXE FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) 5.484A 5.506 MOBILE sauf mobile aéronautique Mobile par satellite (Terre vers espace) Radioastronomie 5.149 ADD 5.LLL |

Motifs:	Autoriser le service mobile aéronautique par satellite à être exploité à titre secondaire.

ADD	ARB/27A36/5

5.LLL	L'utilisation de la bande 14-14,5 GHz par le service mobile aéronautique par satellite devra se faire à titre secondaire et conformément à Résolution [YYY] (CMR-03).

Motifs:	Préciser la situation réglementaire dans le Règlement des radiocommunications et autoriser l'utilisation d'une station de la catégorie secondaire fonctionnant avec des répéteurs placés sur des stations spatiales de la catégorie primaire.

ADD	ARB/27A36/6

projet  de  RéSOLUTION  [YYY]  (cmr-03)

Utilisation d'une station de la catégorie secondaire et du service mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace) fonctionnant 
dans la bande 14-14,5 GHz

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	que la bande 14-14,5 GHz était attribuée au service mobile par satellite (Terre vers espace) sauf mobile aéronautique par satellite à titre secondaire avant la CMR-2000 et que cette attribution a été étendue au service mobile aéronautique par satellite (SMAS) à titre secondaire à la CMR-03;

b)	que la bande 14-14,5 GHz ou une partie de cette bande est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (Terre vers espace), au service de radionavigation, au service fixe et au service mobile, sauf mobile aéronautique à titre primaire;

c)	que les services visés au point b) du considérant doivent bénéficier d'une protection conformément au statut de leur attribution,

reconnaissant

qu'il n'existe pas de dispositions réglementaires claires dans le Règlement des radiocommunications autorisant l'utilisation d'une station de la catégorie secondaire fonctionnant avec des répéteurs placés sur des stations spatiales de la catégorie primaire conformément au Tableau d'attribution des bandes de fréquences,

décide

1	que la catégorie de service et la nature du service de l'assignation au service fixe par satellite (SFS) dans la bande 14-14,5 GHz doivent être modifiées pour passer respectivement de SFS à SMAS et de primaire à secondaire, conformément à l'utilisation de cette assignation par les stations terriennes mobiles du SMAS;

2	qu'après la publication des renseignements relatifs aux réseaux à satellite conformément à l'Article 9 du Règlement des radiocommunications, la bande de fréquences destinée à être utilisée par les stations terriennes mobiles du SMAS doit être publiée dans la Section spéciale et bénéficier du statut secondaire;

3	que les caractéristiques de toute station terrienne du SMAS publiées conformément au point 2 du décide ci-dessus doivent respecter les caractéristiques des stations terriennes publiées par le BR dans la Section spéciale relative aux stations terriennes spécifiques ou types du SFS;

4	que dans le cas où les conditions indiquées au point 2 du décide ci-dessus ne sont pas remplies, les procédures pertinentes des Articles 9 et 11 du RR s'appliquent.

SUP	ARB/27A36/7

RÉSOLUTION  216  (Rév.CMR-2000)

Extension possible de l'attribution secondaire au service mobile par
satellite (Terre vers espace) dans la bande 14-14,5 GHz pour
couvrir les applications aéronautiques

Motifs:	Conséquence de la proposition d'étendre l'attribution à titre secondaire au service mobile par satellite.

______________